## Slide 1: 第四部分 逻辑门电路
分立元件
分立元件门电路
集成TTL门电路
其他TTL门电路
CMOS门电路

## Slide 2: 概述
门电路的分类
两大类工艺技术的特点：
 | 速度 | 功耗 | 集成度
TTL | 快 | 大 | 低
MOS | 慢 | 小 | 高
目前最常用的工艺: CMOS
门电路：用以实现逻辑关系的单元电路，与基本逻辑关系相对应。

## Slide 3: 集成电路发展历史
（1） Small Scale IC （SSI）
小规模 IC 1965年
规模： 10个门/片电路以下
主要产品： 门电路
触发器（Flip Flop）
（2） Medium Scale IC （MSI）
中规模 IC 1970年
规模：10－100个门/片
主要产品：逻辑功能部件
4位ALU（8位寄存器）
Notes: ALU:Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元

## Slide 4: 集成电路发展历史
(3)Large Scale IC （LSI） 大规模 IC 1976年
规模：100－10000个门/片
主要产品：规模更大的功能部件 存储器，8位CPU
(4)Very large Scale IC （VLSI）超大规模 IC 80年代初 规模： 10000个门以上多个子系统集成
(5)Ultra large Scale IC （ULSI）
甚大规模IC（微处理器等）
每隔18个月，集成度翻一翻
价格1/2 品种多 性能高

## Slide 5: §4—1 分立元件
一、半导体二极管的开关特性
一个二极管，具有单向导电性。
外加正向电压时导通，相当于开关闭合；
外加反向电压时截止，相当于开关断开。
正向导通压降：硅管0.7V，锗管0.3V。
vI=VIH = VCC
D截止，vO=VOH=VCC
vI=VIL = 0
D导通，vO=VOL=0.7V
Notes: 二极管的开关等效模型：

## Slide 6
二、半导体三极管的开关特性
1、三极管的基本开 关电路
只要参数合理：
vI=VIL时，T截止，VO=VOH
vI=VIH时，T导通，VO=VOL

## Slide 7: 2、三极管的开关等效电路
截止状态
饱和导通状态
Notes: 1、截止区
2、饱和基极电流Ibs
3、Vb和Vc比较

## Slide 8
设VCC = 5V
加到A,B的 VIH=3V
VIL=0V
二极管导通时 VDF=0.7V
A | B | Y
0V | 0V | 0.7V
0V | 3V | 0.7V
3V | 0V | 0.7V
3V | 3V | 3.7V
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
规定3V以上为1
0.7V以下为0
1、二极管与门
§4—2 分立元件门电路

## Slide 9
设VCC = 5V
加到A,B的 VIH=3V
VIL=0V
二极管导通时 VDF=0.7V
A | B | Y
0V | 0V | 0V
0V | 3V | 2.3V
3V | 0V | 2.3V
3V | 3V | 2.3V
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
规定2.3V以上为1
0V以下为0
2、二极管或门
F=A+B
二极管门电路缺点：存在电平偏移；带负载能力差。
适用场合：IC电路的内部逻辑单元

## Slide 10: 3、三极管反相器
分立元件门电路的特点：
（1）体积大、工作不可靠。
（2）需要不同电源。
（3）各种门的输入、输出电平不匹配。
A=1时，vI为高电平，T饱和导通，vO=VCES，Y=0;
A=0时，vI为低电平，T反向截止，vO=VCC，Y=1;

## Slide 11: §4—3 TTL集成门电路
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
+5v
A
B
C
R1
c1
b1
T1等效电路
典型的电路，优美的作品！
R1=3K R2=750
R3=360 R4=100
R5=3K
Notes: Transistor Transistor Logic
1、PN结的模型
2、电压源的钳位作用
3、三极管等效为两个PN结；Uce从饱和区工作时，从PN结的模型，接近0V，实际是0.1—0.3V

## Slide 12: 一、与非门工作原理
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
设: “L” =“0” (0.3V)
“H”=“1” (3.6V)
1、当A、B、C中
有“0”时，
VA=0,VB=1,VC=1
IR1流向A, 其电流为IA＝IIL ＝(Vcc–Vbe1–VA)/R1=1.4 mA
Vb1=VA+Vbe1=1V
导致T2、T5截止
Ic1很小,T1深饱和
Vc1=VA+Vces1= 0.4V
Vc2≈Vcc T3、T4导通
输出电压 :
V0H=Vcc–VR2–Vbe3–Vbe4=3.6 V
输出电流 IoH :从T4向外流(拉电流)。
IIL
IOH

## Slide 13: 2、当A、B、C 全为“1”时
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
VA=VB=VC=3.6V
IR1全部流向T2基极
IR1
T2、T5饱和
Vb1=2.1V
Vc2=1V
输入漏电流IIL很小，从多发射极流入。
T3导通，T4 截止。
输出电流 IoL：从外电路流向T5(灌电流 )。
输出电压:
V0L =Vces5=0.1~0.3V
IIH
I0L

## Slide 14: 与非门结构
T1
与
A
B
T2
分相器
AB
AB
T3,T4
“1”驱动极
AB
Y=
AB
“0”驱动极
T5
AB
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
Notes: 动态过程：
Ui

## Slide 15: 1、电压传输特性
Vi
&
F
A
Vo
+5V
R
uo /V
1
2
3
4
ui /V
0
1
2
UOH
UOL
UOHmin
Uff
Uon—开门电平(输入高电平的最小值≤ 2 V)。
U0Lmax
Uon
Uff—关门电平(输入低电平的最大值≥0.8V )。
ui
uo
UOH
UOL
理想化
UT
UT —阈值电压(门槛电平)
UT=1.4V
二、特性
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
Notes: 关门电平：T5由截止区进入线性区，此时输入电压是 UOHmin
开门电平：T5有线性区进入饱和区，此时输入电压是 UOLmax
阈值电压：实际应用不合理，因此，定义 UILmax 和 UIHmin

## Slide 16
当前一级门带动相同的后一级门时，
输入端噪声容限
VNH
=V IH(min)-V OH(min)
VNL
=V IL(max)-V OL(max)
Notes: 高电平噪声容限
低电平噪声容限

## Slide 17
&
F
+5V
ui
ii
IIH —输入高电平电流(输入漏电流40A)-端电流
IIS —输入短路电流
IIL —输入低电平电流(–1.6mA)-门电流
2、 输入伏安特性
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
I
V
/
V
I
mA
/
i
0
1
2
-1
IS
I
IH
I
VTH
IL
I
VIL

## Slide 18: 3、 输入端负载特性
&
F
+5V
Ri
ui
ui
Rb1
T1
+5V
Ri
Ri较小时，ui<UT，ui=“0”
Ri较大时，ui>UT，ui=“1”
临界时
ui=
Ri+Rb1
Ri
(5–Ube)=1.4
Ron—开门电阻，
Ri > Ron(2.5K)，ui为高电平。
Roff —关门电阻，
Ri < Roff(0.85K)，ui为低电平。
TTL门电路输入端悬空时为“1”。
i
Notes: 高电平最小值：2.4V
低电平最大值：0.8V
悬空，拿万用表测量，1.4V，为“1”

## Slide 19: 4、输出特性
拉电流负载
(输出高电平有效)
IOH
IOH —输出高电平电流(拉电流400A)
“0”
“1”
F
R
1
拉电流负载特性
5
10
ioH /mA
1
2
3
4
uoH/V
uoH/V
UOHmin
IOHmax
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F

## Slide 20: 灌电流负载
灌电流负载
(输出低电平有效)
IOL
IOL—输出低电平电流(灌电流16mA)
“0”
“1”
F
+5V
R
1
灌电流负载特性
5
10
ioL /mA
0.1
uoL /V
UOLmax
IOLmax
15
0.2
0.3
0.4
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
Notes: 功率的概念：电源电压乘以平均电流
动态：T4 T5 直通的状态

## Slide 21: 门电路级联：
前一个器件的输出就是后一个器件的输入，后一个是前一个的负载，两者要相互影响。
“0”
“1”
“0”
II L
IOL
T4
T5
+5V
T1
+5V
Rb1
II L
IOL
T4
T5
+5V
“1”
T1
+5V
Rb1
IOH
II H
1
1
“1”
“0”
IOH
II H
1
1

## Slide 22: 负载能力的计算
“1”
IOH
II H
II H
II H
II H
IOH=NIIH
N=IOH/IIH=400/40=10
“0”
IOL
II L
II L
II L
II L
IOL=NIIL
N=IOL/IIL=16/1.6=10
N —扇出系数
1
&
&
&
&
&
1
&
&
&

## Slide 23: 直流参数
低电平输入电流 IIL≤1.6 mA
高电平输入电流 IIH ≤40 A
低电平输出电流 IOL≤16 mA
高电平输出电流 IOH ≤0.4 mA
低电平输出电压 VOL≤0.35V (10个负载)
高电平输出电压 VOH ≥3V (10个负载)

## Slide 24: 5、传输延迟时间
A
F
A
F
理想波形
实际波形
tPd1
50%
50%
tPd2
tpd1—前沿传输延迟时间
tpd2—后沿传输延迟时间
平均传输延迟时间
tpd=
tpd1+tpd2
2
F
A
1
Notes: 这里可以介绍一下信号沿的电源电流曲线，给出去耦电容的应用。

## Slide 25: TTL或非门
0
0
截止
1
导通

## Slide 26
0
1
导通
截止
逻辑式：
0

## Slide 27: §4—4 其它类型TTL门
为什么需要OC门？
普通与非门输出不能直接连在一起实现“线与”！
F=F1•F2
T4
T5
+5V
F1
T4
T5
+5V
F2
F
?
F
F
“1”
“0”
I
T5饱和程度降低，输出低电平抬高,输出“不高不低”。
T5电流过大被烧毁。
F1
1
F2
1
一、集电极开路门（OC）

## Slide 28: OC门电路
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
R3
T5
F
+VCC
RC
OC门必须外接电阻RC和电源VCC才能正常工作。
逻辑符号：
&
A
B
F
A
B
F

## Slide 29: OC门可以实现“线与”
F=F1•F2
VCC
RC
F
&
A
B
F1
&
C
D
F2
+5V
A
B
C
T1
R1
R2
T2
R3
T5
F

## Slide 30: RC的计算方法
OC门输出全为“1”时：
UOH
IOH
IOH —T5集电极漏电流
IIH
IRC
UOH=VCC –IRCRC
=VCC–(nIOH+mIIH)RC
RC UOH
当UOH=UOHmin 时：
RCmax=
VCC–UOHmin
nIOH+mIIH
VCC
RC
n个
m个
&
&
&
&
&
&

## Slide 31: RC的计算方法
OC门输出中有一个为“0”时：
UOL
“0”
“1”
“1”
IOL
IIL
IRC
IOL=IRC+mIIL
=
VCC–UOL
RC
+mIIL
RC IOL UOL 
当UOL=UOLmax 时：
RCmin=
VCC–UOLmax
IOL–mIIL
VCC
RC
n个
m个
&
&
&
&
&
&

## Slide 32: 二、三态门
主机
1
外设
2
3
总线
+5V
A
B
T1
R1
R2
T2
T3
T4
T5
R3
R5
R4
F
D
G
1、工作原理
G=0时：
F=AB
G=1时：
T2、T5截止
D导通,T3、T4截止
输出呈现高阻状态。

## Slide 33: 2、三态门符号
A
B
G
A
B
G
A
F
&
EN
EN
B
G=0时：
F=AB
G=1时：
F=Z Z为高阻
A
B
G
A
F
&
EN
EN
B
G=1时：
F=AB
G=0时：
F=Z Z为高阻
B
C
A
F
B
C
A
F

## Slide 34: 3、参数
开关参数：
tpLH—正常态,F由低高延迟时间。
tpHL—正常态,F由高低延迟时间。
A
G
F
A
F
3.6V
0V
tpLH
tpHL
tpZL—F由Z(高阻)L延迟时间。
tpLZ—F由L  Z延迟时间。
tpZH—F由Z  H延迟时间。
tpHZ—F由H  Z延迟时间。
G
F
Z=5V
Z=1.5V
tpZL
tpLZ
G
F
Z=0V
Z=1.5V
tpZH
tpHZ

## Slide 35: F=Z时的状态
“1”
5V
Z=5V
“1”
Z=1.4V
“1”
Rb1
T1
+5V
3.6V
2.1V
Z=1.4V
“1”
Z=0V
“0”
0.7V
Z=0V

## Slide 36: 直流参数
5V 1.4V 0V
-40μA
40μA
40μA
40μA
Z态
0.3V
3.6V
5.2mA
16mA
40μA
1.6mA
正常态
三态门
0.3V
3.6V
0.4mA
16mA
40μA
1.6mA
普通门
VL
VH
IOH
IOL
IIH
IIL
OC门
1.6mA
40μA
16mA
-250μA
0.3V
IIZ
IOZ
三态门的拉电流IOH>>一般TTL门；
可以看出：
F=Z时, 输出漏电流<<OC门漏电流；
F=Z时, 输入低电平电流IIL很小。
“0”
“0”
“1”
“1”
“1”
“Z”
“Z”
5.2mA
40A
40A
40A
40A
40A
128个
Notes: 了解，使用时可以查手册。

## Slide 37: 4、三态门应用
多路开关
EN
A1
1
EN
A2
F
1
EN
1
G1
G2

## Slide 38: 三态门应用
双向总线驱动器，又称收发器

## Slide 39: 三态门应用—总线
BUS
D1
G1
D2
G2
电路1、2只能有一个处于正常态
若要求D1向BUS传送，则应有：
G1=0 G2=1
若要求D2向BUS传送，则应有：
G1=1 G2=0
若原来是D1向BUS传送，现在要改为D2向BUS传送，应使门1由正常态转为高阻态，快于门2由高阻态转为正常态。
tpLZ<tpZL tpHZ<tpZH

## Slide 40: 三、 TTL系列
系 列 | 延迟功耗乘积(微微焦耳) | 传输延迟/ns | 功耗/mW
中速TTL(74) | 100 | 10 | 10
高速TTL(74H) | 132 | 6 | 22
肖特基(甚高速)TTL (74S) | 57 | 3 | 19
低功耗肖特基TTL (74LS) | 19 | 9.5 | 2

## Slide 41: 实际的与非门器件
74LS00
2输入4与非门
74LS30
8输入与非门
1
7
14
8
&
&
&
&
1
7
14
8
&

## Slide 42: CMOS 集成门电路
1、CMOS反相器（非门）
2、其他类型的CMOS门
和TTL集成门电路对应理解

## Slide 43
P沟道（PMOS）
N沟道（NMOS）
P沟道（PMOS）
N沟道（NMOS）
MOSFET
增强型（EMOS）
耗尽型（DMOS）
N沟道MOS管与P沟道MOS管工作原理相似，不同之处仅在于它们形成电流的载流子性质不同，因此导致加在各极上的电压极性相反。
MOS管开关电路知识回顾

## Slide 44
1、NMOS反相器及开关特性
（1）vI< VGS(th)N
MOS工作在截止 (夹断)区
∴VO=VOH＝VDD
开启电压 VGS(th)N，VGS(th)N >0
（3）vI> VGS(th)N且VDS较小时，工作在可变电阻区。
若RD>>RON，则VOL≈0
（2）vI> VGS(th)N且VDS较大时
MOS工作在恒流区，此时，iD与VDS无关
VGS越大，RON越小

## Slide 45
2、PMOS管开关特性
开启电压VGS(th)P <0
当GS间加负电压且 | VGS | > | VGS(th) P|时，MOS管导通。
（1）|VGS | < | VGS(th)P |
MOS工作在截止区
（2） 当| VGS | > | VGS(th) P|且 | VDS | 较大时，工作在恒流区
（3） 当| VGS | > | VGS(th) P|且 | VDS | 较小时，工作在可变电阻区

## Slide 46: CMOS反相器的电路结构和工作原理
一、电路结构及工作原理
（Complementary -Symmetry MOS）
PMOS管
NMOS管
工作原理：
vi=0时：VGS1= –VDD ， VGS2=0, T1导通、T2截止，vO= VDD
vi= VDD时：VGS2=VDD, VGS1=0 T2导通、T1截止， vO=0
令VDD>|VGS(th)P|+VGS(th)N

## Slide 47: 二、电压、电流传输特性曲线
  1、电压传输特性曲线
AB段：vi< VTN
T1导通，T2截止
vO＝VOH＝VDD
CD段：vi> VDD－∣VTP∣
T1截止，T2导通
vO＝VOL＝0
VDD> VTN+∣VTP∣且VTN=∣VTP∣
VTN即VGS（th）N VTP即VGS（th）P
Notes: 添加五段式解释：
开门电平：T1（P）由可变电阻区 进入 恒流区 -- 输出高电平的最小值 VDD-0.1V
关门电平：T2（N）由 恒流区 进入 可变电阻区 -- 输出低电平的最大值 0.1V

## Slide 48: 二、电压、电流传输特性曲线
  1、电压传输特性曲线
BC段：VTN<vi< VDD－∣VTP∣
T1、T2同时导通
∴CMOS反相器的阈值电压
B'
在BB'段, RON2 > RON1
设T1导通内阻为RON1 ， T2导通内阻RON2 ：
在B'C段, RON1 > RON2
当 时，RON2 = RON1

## Slide 49: 2、电流传输特性曲线
AB段：T1导通，T2截止，iD≈0;
CD段：T2导通，T1截止，iD≈0;
BC段：T1、T2均导通，iD≠0且在vI=½VDD时，iD最大。
注意：使用CMOS器件时,不应使之长期工作在电流传输特性的BC段，以防止器件因功耗过大而损坏。

## Slide 50
其它类型的CMOS门电路
一、CMOS与非门和或非门
二、带缓冲级的CMOS与非门和或非门
三、CMOS OD门
四、CMOS传输门
五、CMOS三态门

## Slide 51: 一、CMOS与非门和或非门
0 0     1
0 1     1
1 0     1
1 1     0
A B T1 T2 T3 T4 Y
与非门
工作原理:

## Slide 52
A B T1 T2 T3 T4 Y
工作原理:
0 0  ×  × 1
0 1 × ×   0
1 0   × × 0
1 1 ×  ×  0
或非门
T1
T3
T2

## Slide 53
此类门电路的缺点：
（1）输出电阻RO受输入状态影响；
（2）输出的高低电平受输入端数目的影响。
连接规律
与非门
T1
T3
T2
或非门
与非门：NMOS串，PMOS并；
或非门：NMOS并，PMOS串。

## Slide 54: 二、带缓冲级的CMOS与非门和或非门
（1）带缓冲级的CMOS与非门
或非门+缓冲器=与非门
（2）带缓冲级的CMOS或非门
与非门+缓冲器=或非门

## Slide 55: CMOS逻辑门电路的系列
（1）基本的CMOS—— 4000系列。
（2）高速的CMOS——HC系列。
（3）与TTL兼容的高速CMOS——HCT系列。
CMOS逻辑门电路主要参数的特点
（1）VOH（min）=VDD-0.1V； VOL（max）=0.1V。
所以CMOS门电路的逻辑摆幅（即高低电平之差）较大。
（2）阈值电压Vth约为VDD/2。
（3）CMOS非门的VOL(max)为0.3VDD，VOH(min)为0.7VDD。
因此，其高、低电平噪声容限均达0.3VDD。
（4）CMOS电路的功耗很小，一般小于1 mW/门；
（5）因CMOS电路有极高的输入阻抗，故其扇出系数很大，
可达50。
CMOS门电路功耗低，扇出数大，噪声容限大，开关速度与TTL接近，易大规模集成，已成为数字集成电路的发展方向。

## Slide 56: 各种集成门电路性能比较
与非、或非
或非
或非
非
或、或非
与非
门电路
基本形式
3—15
–20—24
≤ 15
0.8
–5.2
5.0
电源电压(V)
ED
3—11
3—10
0.6
0.8
3.3
逻辑摆幅(V)
>50
20
20
3.0
25
5—12
扇出系数(N0)
强
较强
较强
弱
弱
中
抗干扰能力
40
300
300—400
15—20
1—5
10—40
传输延迟(ns)
0.001—0.1
0.2—10
1.0—10
0.05—0.01
50—100
12—22
每门功耗(mw)
CMOS
PMOS
NMOS
I2L
ECL
TTL
单极型门电路
双极型门电路
分类参数
Notes: 发射极耦合逻辑电路（emitter coupled logic）是指以多个晶体管的发射极相互耦合加上射极跟随器组成的电路，简称ECL电路。在所有数字电路中，它工作速度最高，其平均延迟时间tpd可小至1ns。
2L (Integrated Inject Logic，集成注入逻辑)。I2L电路的基本单元是由多集电极三极管构成的反相器，反相器偏流由恒流管提供，工作在恒流状态。I2L电路发展于20世纪70年代初，它是在常规双极型集成电路工艺的基础上经过改进而成的。I2L电路无需隔离，结构紧凑，不用电阻，有较高的集成密度，功耗低。但开关速度较慢，截止频率较低，抗干扰能力差。

## Slide 57: 典型例题

## Slide 58
问题1：TTL电路与CMOS电路的接口电路
驱动门 负载门
VOH(min) ≥ VIH(min) （1）
VOL(max) ≤ VIL(max) （2）
— IOH(max) ≥ nIIH(max) （3）
IOL(max) ≥ — mIIL(max) （4）
其中：n和m分别表示负载电流中IIH、IIL的个数。
当需要将TTL门与CMOS门两种器件互相连接时，驱动门与负载门之间必须满足以下关系：
其中：n和m分别表示负载电流中IIH、IIL的个数。

## Slide 59: TTL、CMOS电路的输入、输出特性参数

## Slide 60: TTL与CMOS门电路的互连
由表可见，当采用﹢5V电源电压时，TTL与CMOS的电平基本上是兼容的。
●当用CMOS驱动TTL时，CMOS的UOH,min =4.9V，而TTL的 UIH,min = 2.0 V，CMOS的 UOLmax = 0.1 V，而TTL UIL,max = 0.8 V。
●当用TTL驱动CMOS时，TTL的UOL,max = 0.4 V，而CMOS的UIL,max = 1.0 V可以满足需求，但当TTL的
UOH,min =2.4 V时，CMOS的UIH,min = 3.5 V，在此种情况下TTL不能直接驱动CMOS，此时可在TTL输出端与电源之间接上拉电阻。

## Slide 61
P
一、用TTL电路驱动CMOS电路
例：用TTL电路驱动4000和74HC系列CMOS电路
74HCT?
用接入上拉电阻提高TTL输出的高电平
耐压可达30V
&
VDD=+15V

## Slide 62
二、用CMOS电路驱动 TTL电路
例：用4000系列CMOS电路驱动74系列TTL电路
方法1：将同一个封装内的门电路并联使用。

## Slide 63
方法2：在CMOS电路的输出端增加一级CMOS驱动器。
CC4010 : IOL>3.2mA, m=2;
CC40107（ 驱动器）: IOL>16mA, m=10.
注：VDD=+5V.

## Slide 64
方法3：使用分立元件接口电路实现电流扩展。
接口电路
工作在开关状态
Notes: 如果TTL驱动CMOS呢？CMOS用10V供电。

## Slide 65
当 时，三极管截止，此时：
当 时，三极管饱和导通，此时：

## Slide 66
题2 设发光二极管的正向导通电流为10mA，与非门的电 源电压为5V，输出低电平为0.2V，输出低电平电流为16mA，试画出与非门驱动发光二极管的电路，并计算出发光二极管支路中的限流电阻阻值。
解：二极管驱动电路如下图，设光电二极管导通电压为0.7V,为了满足电流要求，则限流电阻R应满足下面不等式：
得到：
Notes: 如果是OC门？

## Slide 67
题3 试说明在下列情况下，用万用表测量图中的端到地的电压 各为多少：
（1） 悬空；
（2） 接低电平（0.3V）；
（3） 接高电平（3.6V）；
（4） 经51电阻接地；
（5） 经10k电阻接地。
图中的与非门为74系列的TTL电路，万用表使用5V量程，内阻为20 k/V.

## Slide 68
（a）
( b)
解：根据TTL 门电路输入端负载特性和TTL 与非门的逻辑功能解题。
（1） 悬空时： 图示的等效电路如图(a)所示， 悬空的端连接的发射结不导通，只有 端的发射结导通，总电路等同一个反相器。万用表相当一个20k 以上的大电阻接在 和地之间。因为20k >（2.0kΩ），根据反相器输入端负载特性，则 =1.4V。

## Slide 69
（2） 接低电平（0.3V）时：连接 端的发射结导通，VB1 被箝位在1 V,此时接端 的发射结也导通，发射结压降0.7V，因此 =0.3V。
（3） 接高电平（3.6V）：情况同（1），则 =1.4V。
（4） 经51 电阻接地：图的等效电路如图(b)所示,由图可由下式求得的 电压值：
求得 =0.05V,则 =0.05V
（5） 经10k电阻接地：则 =1.4V（此时 也为1.4V，只是10k电阻上和20k电阻上各自的电流值不同）。

## Slide 70
题3续 若将门电路改为CMOS与非门，试说明当为题2-15给出的五种状态时测得电压的各等于多少?
解：因为CMOS门在输入工作电压（0~VDD）时，输入端电流为0，所以万用表的等效内阻（20K ）压降为0，则给出的五种状态时测得的 均为0V。

## Slide 71: THE END

## Slide 72
附: 门电路的常见逻辑符号
与门 或门 非门
F=A•B F=A+B
&
A
B
F
A
B
F
A
B
F
A
B
F
1
A
B
F
A
B
F

A
1
F
A
F
A
F
A
F

## Slide 73
与非门 或非门 OC门
(两输入与非)
&
A
B
F
A
B
F
A
B
F
1
A
B
F
A
B
F

A
B
F
&
A
B
F
A
B
F
A
B
F

国标

## Slide 74
A
B
&
A
B
&
A
B
国家标准
三态门
(两输入与非)
与或非门
+
A
B
C
D
F
A
B
C
D
F
&

&

## Slide 75
1. 用TTL74系列与非门驱动发光二极管，已知电源电压为5V，发
光二极管正向压降约为2V，驱动电流为10mA，与非门
IOL=16mA、IOH= 400uA，1)要求与非门输入A、B均为高电平
时发光二极管亮；2) 要求与非门输入A、B有低电平时发光二
极管亮。请分别画出两个电路图，并确定电路参数。
1)R=（5-2-0.4）/0.01=260Ω 2）R=（5-2-0.3）/0.01=270Ω
RB≤（2.4－0.7）100/0.01
=17KΩ （β=100 UCES=0.3V ）