## Slide 1: 第五部分 组合逻辑电路
概念
组合逻辑电路分析
组合逻辑电路综合（设计）
典型集成组合逻辑电路

## Slide 2: 组合逻辑电路的定义
逻辑电路按其功能分为:
组合逻辑电路和时序逻辑电路
电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各
输入状态的组合，而与电路的原状态无关。
组合电路就是由门电路组合而成，电路中没有
记忆单元，没有反馈通路。

## Slide 3: 组合逻辑电路
组合
逻辑
电路
X0
X1
X2
Xn-1
Y0
Y1
Y2
Ym-1
X0、 X1、 X2 Xn-1——输入变量
Y0、 Y1、 Y2 Ym-1——输出变量
Y0=f0(X0， X1， X2 Xn-1）
Y1=f1(X0， X1， X2 Xn-1）
Y2=f2(X0， X1， X2 Xn-1）
Ym-1=fm-1(X0， X1， X2 Xn-1）
每一个输出变量是全部或部分
输入变量的函数：
X0
X1
Xn-1
Y0
Y1
Yn-1

## Slide 4: §3—2 组合数字电路的分析
（1）根据给定逻辑图写出输出逻辑函数表达式 ；
（2）对逻辑函数表达式化简，写出最简与或表达式；
（3）根据最简表达式列出真值表；
（4）由真值表说明给定电路的逻辑功能。

## Slide 5: 【例1】
AB
AB
B
AB
A
Y0=ABAABB
=ABA+ABB
=AB+AB
Y1=AB
A B | Y0 Y1
0 0 | 0 0
0 1 | 1 0
1 0 | 1 0
1 1 | 0 1
逻辑功能：一位二进制加法。
Y0:本位和；Y1：进位位。
组合电路如图所示，分析该电路的逻辑功能。
A
B
Y0
Y1
1
&
&
&
&

## Slide 6: 【例2】
分析下面组合电路的逻辑功能。
Y=SA1A0D3SA1A0D2SA1A0D1SA1A0D0
Y=SA1A0D3+SA1A0D2+SA1A0D1+SA1A0D0
Y
D3
S
D2
D1
D0
A0
A1
&
&
&
&
&
1
1
1

## Slide 7: 逻辑功能
D3
1 1
0
D2
1 0
0
D1
0 1
0
0
 
1
D0
0 0
0
Y
A1A0
S
四选一数据选择器
A1A0: 选择控制(地址)
D3D2D1D0: 数据输入
Y=SA1A0D3+SA1A0D2+SA1A0D1+SA1A0D0
S: 使能端(选通端、片选端)
低电平有效
Y
D3
S
D2
D1
D0
A0
A1
&
&
&
&
&
1
1
1

## Slide 8: 【例3】
分析下面组合电路的逻辑功能。
Y1
Y2
Y3
1
1
A
B
>
1
>
1
>
1
Y1=A+B=A B
Y3=A+B=AB
Y2=
A+B
A+B
+
=(A+B)(A+B)
=AB+AB
A B Y1
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
Y2
Y3
1 0
0 1
0 0
1 0
功能: 当 A>B 时, Y1=1
当 A=B 时, Y2=1
当 A<B 时, Y3=1
是一位数字比较器

## Slide 9: §3—3 组合数字电路的综合（设计）
（1）根据设计要求，定义输入、输出逻辑变量，并给输
入、输出逻辑变量赋值，即用0和1表示信号的有关
状态；
（2）列出真值表；
（3）由真值表写出逻辑函数表达式；
（4）化简逻辑函数表达式；
（5）画出逻辑图；

## Slide 10: 【例1】
设计一三人表决电路。设计要求：多数赞成通过，反之不通过。并用与非门实现该电路。
1.设定变量：用A、B、C和Y分别表示输入和输出信号；
2.状态赋值: 赞成用1表示，反之用0表示。表决结果用指
示灯表示；灯亮表示1，不亮表示0；
3.列真值表：
A B C
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Y
0
0
0
0
1
1
1
1
4.写逻辑函数表达式并化简：
Y=ABC+ABC+ABC+ABC
=AB+AC+BC
=AB AC BC
Notes: 画出卡诺图化简

## Slide 11: 5. 画出逻辑图：
三人表决电路
1
0
A
+5V
B
C
Y
&
&
&
&
R
=AB AC BC
Y

## Slide 12: 【例2】
设计一个可控制的组合电路，要求：当控制端 E=0时，输出端 Y=X2；当E=1时，输出端Y=3X+5。X=AB为两位的二进制数，Y也用二进制数表示。
控制端
E
A
B
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
输入X
输出Y
Y3 Y2 Y1 Y0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 1 0 0
1 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 1 0
Y3=AB+EA+EB
Y2=EAB+EAB+EAB
Y1=EA
Y0=EB+EB

## Slide 13: 【例3】
三层楼房，楼道只有一盏灯。试设计该楼道灯控制电路。要求：在每一层均可控制开关。
开关—A、B、C
合——“1”
开——“0”
灭——“0”
亮——“1”
灯—Y
A、B、C Y
0 0 0
0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
0
1 1 1
1
A
B
C
Y
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
Notes: 用异或门实现？
功能：楼道灯控制；一位全加器的和，一位全减器的差

## Slide 14: 一、译码器
译码器——将输入代码转换成特定的输出状态的逻
辑电路
译码器
A1
A0
Y3
Y2
Y1
Y0
§3—4 常用组合集成逻辑电路

## Slide 15: 最典型的例子：存储器的地址译码。
4-16地址译码器
0000
0001
0010
1111
16*8bit
A3
A2
A1
A0
N位输入，2N个输出。对应2N个某一个组合，只
能有一个输出为“1”或“0”。
地址线有10位，可以表示210＝1K个地址；32位地
址可以表示4G地址；16M存储器需要24位地址。

## Slide 16: 译码器的功能分类
1．用来表示输入状态全部组合的，称二进制译码
器N位输入，2N输出。
常见的集成化译码器有2-4、3-8、4-16
2．码制译码器：如8421码变换为循环码等。
3．显示译码器：控制数码管显示
Notes: 变量译码器：可能不是2n次方出

## Slide 17: 1、最小项译码器
（二进制译码器、变量译码器、n—2n线译码器）
特点：每对应一个码2n个输出线中只能有一位有输出状态；其它各位状态不变。
有输出时状态为“1”，无输出时状态“0”—输
出高电平有效。
有输出时状态为“0”，无输出时状态“1”—输
出低电平有效。

## Slide 18: 译码原理
2-4译码器 (2输入－4输出的变量译码器)
1
1
0
1
1
0
0
0
Y0
Y1
Y2
Y3
B
A
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
驱动三个与非门
A
B
Y3
Y2
Y1
Y0
&
1
1
&
&
&
Y0=BA
Y1=AB
Y2=AB
Y3=AB

## Slide 19: 2-4译码器原理图
使能端(选通端)低电平有效
当 ＝0，译码器使能
E
当 ＝1，译码器禁止
E
A
B
Y3
Y2
Y1
Y0
E
输入缓冲反相门
&
1
1
1
1
1
&
&
&
Notes: A B 变化，各个输出Y的延时情况分析

## Slide 20: 译码器的逻辑符号
输出高电平有效
输出低电平有效
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
E
E
Y0 Y1 Y2 Y3
A B

## Slide 21: 双二——四线译码器
1 2 3 4 5 6 7 8
1E 1B 1A 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3 地
+VCC 2E 2B 2A 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3
74139
16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 22: 三——八线译码器
A0 A1 A2 S3 S2 S1 Y7 地
1 2 3 4 5 6 7 8
+VCC Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
74138
16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
74138
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A0A1A2 STBSTCSTA
S3 S2 S1

## Slide 23: 74138逻辑图
A0
A1
A2
STA
STA
STB
STC
&
1
1
1
1
1
1
1
&
&
&
&
&
&
&
&

## Slide 24: 功能表
输 入
S1 S2 S3 A2 A1 A0
输 出
Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0
 1     1 1 1 1 1 1 1 1
  1    1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0      1 1 1 1 1 1 1 1
A2、A1、A0是译码器输入端，Y0  Y7是译码器输出端，且低电平有效。S3 、S2、 S1为三个使能输入端，只有当它们分别为0、0、1时，译码器才正常译码；否则不论A2A1A0为何值，Y0  Y7都输出高电平。
Notes: 输出是最小项的反！！！
使能无效时，输出全为1.

## Slide 25: 使能端的功能
在集成电路中增加控制使能(Enable)端E，是电路
设计中常用的技术，使得集成电路更加灵活、可靠。
可靠：用于选通
灵活：用于扩展
① E用于选通，消除输出的“0”重叠和尖峰信号
E
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
1
1
1
1
1
&
&
&
&

## Slide 26: 延迟产生尖峰
AB=1100
理想化波形
A
B
Y0
Y3
Y1Y2
“1”
Y3=01
Y0=10
Y1=Y2=1

## Slide 27: 尖峰信号和零重叠
由于门的传输延迟，造成Y1、Y2上出现了尖峰，
同时， Y3,Y0有一段时间同时为“0”，即零重叠。
A
B
tskew
tpLH3
tpHL2
tpLH3
尖峰信号
“0”重叠
“0”重叠
tpHL2
“0”重叠时间
tsp=tskew+tpLH3–tpHL2
尖峰脉冲宽度
tol=tpLH3–tpHL2
E
A
Y0
Y1
Y2
Y3
B
1
1
1
1
1
&
&
&
&
Y0
Y1
Y3
Notes: Y1=A‘B；Y0=A’B‘；Y3=AB
输入有0，全1，会影响与非门的输出

## Slide 28: 用使能端E消除尖峰信号和零重叠
thE
A
B
tskew
tsuE
tsuE —建立时间
thE —保持时间
tpLHEY
tpHLEY
tpLHEY
tpHLEY
—E信号由输入到输出的延迟(2级门延迟)
E的正跳变可以和输入跳变同时到来，而 thE+ tpHLEY≥tpHL3
E
E
A
Y0
Y1
Y2
Y3
B
1
1
1
1
1
&
&
&
&
AB=1001
Y2=01
Y1=10
Y2
Y1
Notes: E的延时2级，Y的延时最快2级，可以和A的变化同时来。
保持时间：：Y可能3级，所以ThE大于1级门级延时。

## Slide 29: 使用E来抑制零重叠和尖峰，译码器的输出波形变窄了.
“0”
B
A
Y0
Y1
Y2
Y3
E
不使用E
“0”
使用E
B
A
E
Y0
Y1
Y3
Y2

## Slide 30: 译码器的灵活应用
1 1 1 1 Y15=0
1 0 0 0 Y8=0
0 1 1 1 Y7=0
0 0 0 1 Y1=0
0 0 0 0 Y0=0
用两片74138构成4/16线译码器。
A3A2A1A0
0
0
0
1
1
A0
A1
A2
A3
E
“1”
【例1】
Y0
Y8
Y7
Y15
74138(1)
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A0A1A2STCSTBSTA
74138(2)
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A0A1A2STCSTBSTA
1、译码器的扩展

## Slide 31: 【例2】
用三片74138构成5/24线译码器。
A0
A1
A2
A3
A4
如何用四片74138构成5/32线译码器？
“1”
74138(1)
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
74138(2)
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
74138(3)
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
Y0
Y7
Y8
Y15
Y16
Y23
A0A1A2STCSTBSTA
A0A1A2STCSTBSTA
A0A1A2STCSTBSTA

## Slide 32: 【例3】
5个2－4译码器构成4－16译码器。
第一层的一个译码器用作片选。E=0时，C D＝00时选中左边一片，译出Y0…Y3 ;依此类推。

## Slide 33: 2、构成数据分配器
【例】
用74138构成“1线—8线”数据分配器
D数据输入
地址选择
A0A1A2
输 出
地址选择信号
A2 A1 A0
0 0 0
0 0 1
Y0=D
“1”
74138(1)
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A0A1A2 S3 S2 S1
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
Y1=D
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Y2=D
Y3=D
Y4=D
Y5=D
Y6=D
Y7=D
Notes: Distributor
添加结构化的内容

## Slide 34: 两位1—4线数据分配器

## Slide 35: 3、实现存储器系统的地址译码
四—十六线译码器
Y0Y1 Y14Y15
E1 E2 A B C D
CE A0A1A2A3A4
ROM 328
D0D1D2D3D4D5D6D7
CE A0A1A2A3A4
ROM 328
D0D1D2D3D4D5D6D7

A5 A6 A7 A8
A0A1A2A3A4
地址线
数据线
Notes: 存储器的结构

## Slide 36: 4、用译码器实现组合逻辑函数
F
&
【例1】
试用译码器和门电路实现逻辑函数：
F=BC+AB+AC
解：将逻辑函数转换成最小项表
达式，再转换成与非—与
非形式。
=m3+m5+m6+m7
=m3 m5 m6 m7
用一片74138加一个与非门
就可实现该逻辑函数。
F=ABC+ABC+ABC+ABC
74138
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A2A1A0 S3 S2 S1
“0”
“0”
“1”
A B C
Notes: 回顾：译码器的输出是最小项的反。

## Slide 37: 【例2】
L
&
F
&
某组合逻辑电路的真值表如表所示，试用译码器和门电路设计该逻辑电路。
解：
真值表
A B C
可见，用译码器实现多输出逻辑函数时，优点更明显。
&
G
74138
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
A2A1A0 S3 S2 S1
“0”
“0”
“1”
A B C
Notes: 总结：

## Slide 38: 2、码制变换译码器
二—十进制码(8421码)至十进制码译码器(BCD译码器)
余三码至十进制码译码器
余三循环码至十进制码译码器
Notes: 删除

## Slide 39: 完全译码的BCD译码器
当输入ABCD出现0101~1111时，译码器输出
Y0~9均为“1”。
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
Y0~9表达式为
Y0=ABCD
Y1=ABCD
Y9=ABCD

## Slide 40: 完全译码的BCD译码器电路图
Y0=ABCD
Y1=ABCD
Y9=ABCD
Y2=ABCD
Y3=ABCD
Y4=ABCD
Y5=ABCD
Y6=ABCD
Y7=ABCD
Y8=ABCD
A
B
C
D
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
1
1
1
1
1
1
1
1
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Notes: 译码器电路图
集成的分电路图
区分

## Slide 41: 不完全译码的BCD译码器
当ABCD＝0101~1111时，Y0~9均为任意值


1
1




1
1
1
1
1
1
1
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
         
         
         
         
         
         

## Slide 42: 不完全译码的BCD译码器电路图
Y0~9表达式为
Y0=ABCD
Y1=ABCD
Y9=AD
Y2=ABC
Y3=ABC
Y4=ABC
Y5=ABC
Y6=ABC
Y7=ABC
Y8=AD
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
A
B
C
D
&
1
1
1
1
1
1
1
1
&
&
&
&
&
&
&
&
&

## Slide 43: 集成8421BCD译码器7442
1 2 3 4 5 6 7 8
+VCC A0 A1 A2 A3 Y9 Y8 Y7
7442
16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 地
7442为完全译码的BCD译码器，没有“使能”端。

## Slide 44: 3、数字显示译码器
常用的数字显示器有多种类型；
按显示方式分：有字型重叠式、点阵式、分段式等。
按发光物质分：有半导体显示器，又称发光二极管(LED)显示器、荧光显示器、液晶显示器等。
七段数码
显示器
a
b
f
g
e
c
d
•
f g
a b
e d
c •
七段发光
二极管
显示译码器示意图
A0 A 1 A2 A3
Ya
Yb
Yg
显示
译码
器
输入为
8421
BCD码
a
b
g

## Slide 45: 字形显示
a
b
f
g
e
c
d
•
f g
a b
e d
c •
Notes: 数码管显示的编码：

## Slide 46: LED连接方式
七段数字显示器分为共阴极和共阳极两种。
a b c d e f g
+
+
+
+
+
•
共阴极接法
+VCC
•
a b c d e f g
共阳极接法
若采用共阳极LED，显示译码器的输出应为低电平输出有效；若采用共阴极LED，则高电平输出有效。
注意

## Slide 47: 显示译码器的真值表

## Slide 48: 显示译码器的函数式

## Slide 49: 显示译码器的逻辑电路图

## Slide 50: 共阳极显示器接线图

## Slide 51: 常用显示译码器
7447(低电平输出有效）
7448(高电平输出有效)
7449( OC输出有效)
7448的逻辑功能：
LT—灯测试(低电平有效)
BI / RBO—灭灯输入/灭零输出(低电平有效)
RBI—灭零输入；(低电平有效)当RBI=0;A3A2A1A0=0
时灯灭， RBI=1;A3A2A1A0=0时，显示0。
Notes: 74LS47 features active-low outputs designed for driving incandescent indicators directly.
48 高有效
49 OC输出
都是OC，内部是否上拉？

## Slide 52: 真值表（不同型号要看deatsheet）
a
b
f
g
e
c
d
•
f g
a b
e d
c •
Notes: 真值表的讲解

## Slide 53: 7448的连接
0
0
2
5
0
0
4
将BI/RBO和RBI配合使用，可以实现多位数显示时的“无效0消隐”功能。
“1”
“1”
RBI
RBO
RBI
RBO
RBI
RBO
RBI
RBO
RBO
RBI
RBO
RBI
RBO
RBI
7448
7448
7448
7448
7448
7448
7448

## Slide 54: 二、数据选择器
在多路数据传送过程中,能够根据需要将其中任意一路挑选出来的电路,叫数据选择器,也称为多路选择器或多路开关.
D0
D1
Dn-1
A0
A1
Am-1
Y
数据选择器
数据输入端
输出端
控制端
数据选择器示意框图
若有n个输入，则称n选1数据选择器。
Notes: 与或门实现数据选择

## Slide 55: 四选一数据选择器
D3 D2 D1 D0 A1A0 S1
MUX
Y
Y
D3
S1
D2
D1
D0
A0
A1
&
1
1
1
&
&
&
&
Y=S1A1A0D3+S1A1A0D2+S1A1A0D1+S1A1A0D0

## Slide 56: 常用数据选择器
74157——4位二选一数据选择器
&
1
1
1
&
&
&
>1
>1
>1
>1

## Slide 57: 常用数据选择器
74153——双四选一数据选择器
1
1
1
1
1
1
&
&
>1
>1

## Slide 58: 常用数据选择器
74151——八选一数据选择器
1
1
1
1
1
1
1
&
1
>1

## Slide 59: 有使能端的双4选1数据选择器
（输出结构：W=Y）
1Y 1W
2Y 2W
+
+
1D0 1D1 1D2 1D3
2D0 2D1 2D2 2D3
S0 S1
1E
2E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
&
&
1
1
1
1
1
>1
>1

## Slide 60: 选择器扩展
【例1】
利用一片74153构成一个8选1数据选择器。
A2
D7 D6 D5 D4
D3 D2 D1 D0
输 入
1D31D21D11D0 S1
A1
A0
74153
Y2
Y1
2D32D22D12D0 S2
A0
A1
Y
>1
Notes: 真值表：

## Slide 61: 【例2】
用双4选1选择器
扩展成16选1选择器
A3 | A2 | A1 | A0 | Y
0 0 |  | 0 | 0 | D0
 |  | 0 | 1 | D1
 |  | 1 | 0 | D2
 |  | 1 | 1 | D3
0 1 |  | 0 | 0 | D4
 |  | 0 | 1 | D5
 |  | 1 | 0 | D6
 |  | 1 | 1 | D7
1 0 |  | 0 | 0 | D8
 |  | 0 | 1 | D9
 |  | 1 | 0 | D10
 |  | 1 | 1 | D11
1 1 |  | 0 | 0 | D12
 |  | 0 | 1 | D13
 |  | 1 | 0 | D14
 |  | 1 | 1 | D15
两种不同的扩展方
案，从功能表上分析，
可以先选低两位，也可
以先选高两位。
16选1功能表

## Slide 62: 方案一：
用双4选1选择器(无使能端)扩展成16选1选择器
逻辑结构：A1 A0控制第一层选择，
A3 A2控制第二层选择。
A0
A1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
A0
A1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
A0
A1
D0
D3
Y
A1
A0
A3
A2
D0
D3
D4
D7
D8
D11
D12
D15
.
.

## Slide 63: 方案二：
用双4选1选择器(无使能端)扩展成16选1选择器
A0
A1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
A0
A1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
A0
A1
D0
D3
Y
A3
A2
A1
A0
D0D4D8D12
D1D5D9D13
D2D6D10D14
D3D7D11D15
逻辑结构：A3A2控制第一层选择，
A1 A0控制第二层选择。

## Slide 64: 方案三：
用双4选1选择器(有使能端)扩展成16选1选择器
用译码器＋数据选择器，一级选择就可以。
高两位控制端经译码后分别控制数据选择器的使能端E，以实现扩展。输出级是OC门，因此可以“线与”。
A3
A2
A1
A0
E
D0 D3 D4 D7 D8 D11 D12 D15
1W 2W
1W 2W
VCC
RL
Y
A1
A0
E
Y0
Y1
Y2
Y3
A1
A1
A0
A0
E 1D0 1D3E 2D0 2D3
E 1D0 1D3 E 2D0 2D3
.
.
.
.
.
.

## Slide 65: 用数据选择器实现组合逻辑函数
【例1】
利用选择器实现逻辑函数
Y（A,B,C）=（1,2,4,6,7）
用八选一
74151
Y=m1 +m2+ m4 +m6 +m7=ABC+ABC+ABC+ ABC+ ABC
74151
D7D6D5D4D3D2D1D0
A1A0
Y
A2
Y
A
B
C
“1”
=ABC0+ABC1+ABC1+ABC0+ABC1+ABC0+ABC1+ABC1
Notes: 用真值表解释，当ABC取对应最小项时，Y取值为1，或者0；对应的Di接1 或者0.

## Slide 66: 用四选一74153
Y=ABC+ABC+ABC+ ABC+ ABC
A
B
1D31D21D11D0 S1
A1
A0
74153
Y2
Y1
2D32D22D12D0 S2
Y
C
“1”
.
.
1
=AB•C+AB•C+AB•C+AB•1
Notes: 代数法

## Slide 67: 【例2】
利用八选一数据选择器实现逻辑函数
Y=ACD+ABCD+BC+BCD
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Y=DCB•0+DCB•1+DCB•0+DCB•1
+DCB•A+DCB•A+DCB•A+DCB•1
74151
D7D6D5D4D3D2D1D0
A1A0
Y
A2
Y
DC
B
“1”
A
.
.
.
.
.
1
Notes: DCB的8种取值组合对应着8个圈，每个圈包含两个最小项。看可以确定这一项对应的数据输入为0，1，变量？

## Slide 68: 数据同比较器—
【例3】
分析下面组合逻辑电路的逻辑功能
S2 S1 S0
E
S3
S2
S1
Y
Y
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
Y0
A2 A1 A0
74LS151
74LS138
A2 A1 A0
B2 B1 B0
A
B
比较结果：
若A=B，
则Y=0，
反之，Y=1。
只能比较两个二进制数是否相同，而不能比较其大小。

## Slide 69
三、集成加法器
1、半加器
不考虑低位进位输入，两数码X、Y相加，称半加
1 1 0
X Y S
0 0 0
0 1 1
1 0 1
C
0
0
0
1
S=XY +XY=X Y
+
C=XY
=1
&
S
C
X
Y
X
Y
S
C
CO


## Slide 70: 2、全加器

CO
Cn
Xn
Yn
Sn
Cn-1
CI
被加数、加数以及低位的进位三者相加称为“全加”
真值表
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Cn
Sn
Cn-1
Yn
Xn
全减器的真值表如何？

## Slide 71: 全加器
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Cn
Sn
Cn-1
Yn
Xn
Sn=XnYnCn–1+XnYnCn–1+ XnYnCn–1+XnYnCn–1
=Xn(YnCn–1)+Xn(YnCn–1)
=XnYnCn–1
Cn=XnYnCn–1+XnYnCn–1+ XnYnCn–1+XnYnCn–1
=(XnYn)Cn–1+XnYn

## Slide 72: 门电路组成的全加器
Sn=XnYnCn–1+XnYnCn–1+ XnYnCn–1+XnYnCn–1
Cn=XnYnCn–1+XnYnCn–1+ XnYnCn–1+XnYnCn–1
Xn
Yn
Cn–1
Sn
Cn
1
1
1
1
1
&
&
>1
>1

## Slide 73: 集成全加器芯片74183
【例】
分析下面由全加器构成的组合电路的逻辑功能
1Xn
2Xn
1Yn
2Yn
1Cn
2Cn
1Cn-1
2Cn-1
1Sn
2Sn
+VCC
地
1
7
8
14
74183
Y
A B C
D E
Cn Sn
An Bn Cn-

Cn Sn
An Bn Cn-

Cn Sn
An Bn Cn-

简化真值表：
A B C
DE状态
Y
1 1 1
 
1
0 0 0
0
2个1
1 
1
 
1个1
0 0
1 1
0 
0
1
0
2个1
1个1
逻辑功能：五人表决电路

## Slide 74: 3、四位串行进位加法器
特点：电路简单，连接方便，但运算速度慢。

## Slide 75: 4、四位并行进位(超前进位)加法器
串行进位的延迟级数与位数成正比.考虑设置专用的进位形成电路同时产生各位的进位Cn.
进位输入是由专门的“进位门”综合所有低位的加数、被加数及最低位进位来提供. 称“快速加法器”或“超前进位加法器”

## Slide 76: 四位并行进位加法器
C1、C2、C3、C4形成的条件:
0
1
1
1
1
1
)
(
C
Y
X
Y
X
C
+
+
=
0
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
)
)(
(
)
(
C
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
+
+
+
+
+
=
1
2
2
2
2
2
)
(
C
Y
X
Y
X
C
+
+
=
0
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
)
)(
)(
(
)
)(
(
)
(
C
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
2
2
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
)
)(
(
)
(
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
C
0
1
1
2
2
3
3
4
4
)
)(
)(
)(
(
C
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
+
+
+
+
+
1
1
2
2
4
3
4
4
)
)(
)(
(
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
Gi = XiYi 叫产生进位函数
Pi =Xi+Yi 叫传递进位函数
C4=G4+P4G4+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
Notes: Ci=Gi+Pi*C(i-1)

## Slide 77: 集成四位并行进位加法器74283
X2
Y2
C4
+VCC
地
1
8
9
16
74283
F2
F1
X1
Y1
F3
X3
Y3
F4
X4
Y4
C0
用四位加法电路实现四位二进制数加、减法
用四位加法电路实现8421码到余三码的转换
用四位加法电路实现余三码到8421码的转换
X1X2X3X4Y1Y2Y3Y4
F1 F2 F3 F4
C0
C4
74283

## Slide 78
例1: 试用一位全加器完成二进制乘法功能
以两个两位二进制数相乘为例:
A = A1 A0 B = B1 B0
P = AB = A1A0 × B1B0
P0 = A0 B0
P1 = A1 B0 + A0 B1
P2 = A1 B1 + C1
P3 = C2
P1不能用与或门实现，与或门不可能产生进位位。
C1 为A1 B0 + A0 B1的进位位。
C2 为A1 B1 + C1的进位位。
×
A
1
A
0
B
1
B
0
A
1
B
0
A
0
B
0
A
0
B
1
A
1
B
1
C
1
C
2
+
P
0
P
1
P
2
P
3
Notes: 一位二进制乘法运算

## Slide 79
注意：片1的Ci 、片2的B 要接地？
P0 = A0 B0
P1 = A1 B0 + A0 B1
P2 = A1 B1 + C1
P3 = C2
Σ
A B
CI
CO
Σ
A B
CI
CO
C1 为A1 B0 + A0 B1的进位位。
C2 为A1 B1 + C1的进位位。

## Slide 80: 例2. 将BCD的8421码转换为余3码
输 入 |  |  |  | 输 出 |  |  | 
D | C | B | A | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
解：其真值表如右表所示，则
故实现的电路如图所示

## Slide 81: 例3：采用四位全加器将5421BCD码转换为2421码
解：其真值表如右表所示，则
故实现的电路如图所示
00DD
0
1
2
3
+
=
DCBA
Y
Y
Y
Y
D
3
11
12
10
9
8
4
2
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
A
B
C
D
输 出（2421）
输 入（5421）
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Y0
Y1
Y2
Y3
3
14
15
13
12
11
4
2
1
0

## Slide 82
例4:用四位全加器实现两个8421BCD码加法运算
解:
① 8421BCD码是4位二进制代码组成，两个8421BCD码相加所表示的1位十进制相加之和只可能在0-19(=9+9+1)之间。
② 两位8421码和的本位最高输出只能是1001，超过1001必须向高位进位。因此，不能直接用4位全加器实现两个8421码相加。
③ 需要分析“8421码相加” 和 “二进制相加”的特点。

## Slide 83
十进制数
8421码十进制数相加“和数”
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S1
S2
S3
二进制数相加的“和数”
S0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
S0
S1
S2
S3
3
8
9
7
6
5
4
2
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
13
14
12
11
10
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
18
19
17
16
15
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
进位Co
进位F
☆当“和数”位于(0-9)时，与两个4位二进制相加结果相同
0111是8421BCD 码的7,结果正确。
☆当相加之和(10-15)相加结果错误，需加6修正。
1101在8421BCD码中是非法码。
产生进位，本位和正确。
☆相加之和（16-19）产生进位，且结果错误，需加6修正
本位和不是7而是1,结果错误。
结果正确

## Slide 84
分析产生错误的原因：8421BCD码是逢十进一，四位二进制是逢十六进一，两者进位关系不同，其中恰好相差6,因此需加6修正。
★ 电路设计
设计两个一位8421BCD码加法电路应由三部分组成。
1、实现两个一位8421BCD加法电路
2、产生修正控制信号 F
3、完成加 6 修正
加6修正
结果正确
加0修正
结果错误
8421输入
8421输入
四
位
全
加
器
8421输出
四
位
全
加
器
修正控
制信号
故修正电路应含一个判 9 电路，当和数大于9 时对结果加0110，小于等于 9 时加0000。

## Slide 85
十进制数
8421码十进制数相加“和数”
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S1
S2
S3
二进制数相加的“和数”
S0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
S0
S1
S2
S3
3
8
9
7
6
5
4
2
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
13
14
12
11
10
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
18
19
17
16
15
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
进位Co
进位F

## Slide 86
修正信号F应在有进位信号CO产生、或两个8421BCD码相加之和为10-15的情况下产生。
相加之和大于9的化简
S3S1
S3S2
S3S2
S1S0
F=Co+S3S2+S3S1
=(Co′·(S3S2)′ ·(S3S1)′)′

## Slide 87
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CI
CO
S3
S2
S1
S0
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CI
CO
S3
S2
S1
S0
F
(1)相加之和小于9,加0修正。
(2)有进位或相加之和大于9（F=1）,加6修正
(3)CO作进位输出
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
0
1(0)
1(0)
0
F =(Co′·(S3S2)′ ·(S3S1)′)′

## Slide 88: 四、编码器
功能：对应输入的每一个状态，输出一个编码。
二进制编码器
二—十进制编码器
优先编码器
编码器

## Slide 89: 1、二进制编码器
定义：用n位二进制代码对2n个信号进行编码的电路
叫做二进制编码器
示意框图：
二进制
编码器
Y0
Y1
Yn–1
I0
I2n–1
输入2n
个信号
输出n位二
进制代码
I1
特点：任意一时刻只能对一个信号进行编码，即只
允许一个信号为有效电平（低电平或高电
平），而其余信号为无效电平。

## Slide 90: 编码器的应用-中断
看电视
中断处理
中断请求
实际生活
中断返回
电话铃响
接听电话
看电视
主程序
计算机
事件发生
事件处理
主程序
中断的概念

## Slide 91: 编码器的应用-中断

## Slide 92: 【例】
设计8—3线二进制编码器
8个输入信号分别用I0~I7表示，且高电平有效；
输出的三位二进制代码分别用Y0、Y1、Y2表示。
简化编码表
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3 + I5 + I7
=I4 I5 I6 I7
=I2 I3 I6 I7
=I1 I3 I5 I7
输入
输 出
I0=1
Y2
Y1
Y0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1
1 1 0
1 0 1
I1=1
I2=1
I3=1
I4=1
I5=1
I7=1
I6=1
A
1
A
0
A
2
Y2
Y1
Y0
Y2
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
1
1
1
1
1
1
1
1
&
&
&

## Slide 93: 2、二—十进制编码器
输入
输 出
I0=1
I1=1
I2=1
I3=1
I4=1
I5=1
I6=1
I7=1
Y2
Y1
Y0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
0 1 1 0
0 1 0 1
Y3
I8=1
I9=1
1 0 0 0
1 0 0 1
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3 + I5 + I7+I9
Y3 = I8 + I9
R
+VCC
Y2
Y1
Y0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
I8
I9
>1
Y3
>1
>1
>1

## Slide 94: 3、优先编码器
1.定义：可以对同时输入的多个信号中具有优
先权的信号进行编码的编码器。优先
级别是由编码者事先规定好的。
2.特点：任意一时刻可以允许多个输入信号同
时有效。

## Slide 95: 【例】
设计一个三位二进制优先编码器。优先级别为I7 I0
输 入
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
输 出
Y2 Y1 Y0
       1 1 1
0 1       1 1 0
0 0 1      1 0 1
0 0 0 1     1 0 0
0 0 0 0 1    0 1 1
0 0 0 0 0 1   0 1 0
0 0 0 0 0 0 1  0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
输出信号最简表达式：（略）
逻辑图：（略）

## Slide 96: 集成优先编码器——74148（8线-3线）
(1)输入、输出均以低电平作为有效信号。
(2)ST—使能输入
(3)YS—使能输出。“电路工作，但无编码输入”
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
YS
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
YEX
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
Y2
Y1
Y0
6
5
4
3
2
1
ST
(4)YEX—扩展端。“电路工作，有编码输入”

## Slide 97: 集成优先编码器——74148
7
I
ST
I
1
I
2
I
5
4
3
I
6
I
I
A
0
1
A
2
A
YS
YEX
0
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
≥1
≥1
≥1
≥1
&
&
&
&

## Slide 98: 【例1】
A3
0
7
8
15
若高位片有“0”输入，高位YS=1,禁止低位片。若高位片无“0”输入，高位YS=0,低位片工作。
输入 A3 A2 A1 A0
I0=0
1 1 1 1
I1=0
1 1 1 0
I7=0
1 0 0 0
I8=0
0 1 1 1
I15=0
0 0 0 0
将 8 - 3优先编码器扩展为16-4优先编码器
ST
A2
A1
A0
YS
YEX
7 6 5 4 3 2 1 0
74148(2)
ST
A2
A1
A0
YS
7 6 5 4 3 2 1 0
74148(1)
YEX
A2
A1
A0
&
&
&
Notes: 使能控制，输出为三态门，用与门控制A2—A0输出

## Slide 99: 【例2】
分析下面组合逻辑电路的逻辑功能
8421码优先编码器
7
2
I
0
I
1
F
6
I
5
I
4
I
I
3
I
0
I
74148
F
TS
YS
YEX
2
1
F
I
I
4
5
7
I
1
6
2
I
I
I
0
3
I
I
1
1
I
9
8
I
Y
0
Y
1
Y
2
Y
3
&
&
G
G
G
G
1
2
3
4

## Slide 100: 五、 数码比较器
1、一位数值比较器
1.定义：用来比较两个一位二进制数大小的电路。
2.真值表：
Ai Bi YA>B
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
0
0
1
0
YA<B
YA=B
1
0
0
1
YA>B=AiBi
YA<B=AiBi
3.逻辑图：
YA=B=AiBi+AiBi=Ai Bi
+
Ai
Bi
YA<B
YA=B
YA>B
Ai
Bi
1
1
&
&
=

## Slide 101: 2、四位数值比较器
A3A2 A1 A0
B3B2 B1 B0
从高位开始比较，
若A3>B3 则A>B，
若A3<B3 则A<B，
若A3=B3 则再比较低位
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | A>B A<B A=B
A3 > B3 | X | X | X | 1 0 0
A3 < B3 | X | X | X | 0 1 0
A3 = B3 | A2 >B2 | X | X | 1 0 0
A3 = B3 | A2 <B2 | X | X | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 >B1 | X | 1 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 <B1 | X | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 >B0 | 1 0 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 <B0 | 0 1 0
A3 = B3 | A2 =B2 | A1 = B1 | A0 =B0 | 0 0 1

## Slide 102: 集成化四位数值比较器7485
A3
A1
B3
B1
A2
A0
B2
B0
YA<B
YA>B
YA=B
7485
A>B
A<B
A=B
低位比较输入

## Slide 103: 7485

## Slide 104: 【例】
用两片7485构成七位数值比较器。
分段比较：先比较高三位， 若A6 A5 A4 =B6 B5 B4，
再比较低四位。
七位数码输入
比较输出
YA<B
YA>B
YA=B
A>B
A<B
A=B
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
7485（2）
A6 A5 A4
B6 B5 B4
“1”
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
YA<B
YA>B
YA=B
A>B
A<B
A=B
7485（1）
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0

## Slide 105: 用7485构成24位数值比较器

## Slide 106: 【例】
利用用74283和7485及或门实现8421BCD码的加法运算
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
D
十进制数
相加的和
二进制数
相加的和
和
C4 F4 F3 F2 F1 C4 F4 F3 F2 F1
    
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
D
十进制数
相加的和
二进制数
相加的和
和
C4 F4 F3 F2 F1 C4 F4 F3 F2 F1
    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 107: 方案：
X4X3X2X1Y4Y3Y2Y1
F4 F3 F2 F1
C0
C4
74283
X4X3X2X1Y4Y3Y2Y1
F4 F3 F2 F1
C0
C4
74283
A4A3A2A1B4B3B2B1
.
.
“1”
F4 F3 F2 F1
   
A3
A1
B3
B1
A2
A0
B2
B0
YA<B
YA>B
YA=B
7485
A>B
A<B
A=B
.
“1”
.
“1”
.
.
.
.
.
≥1
.
C4
≥1

## Slide 108: §3—5 竞争与冒险
信号经不同路径到达会合点有先有后称为“竞争”。
产生错误输出的现象称为“冒险”(险象)。
正向尖峰
理想情况：
Y＝A A＝1
负向尖峰
Y1
Y2
Y1
1
&
Y2
1
>1

## Slide 109: 一、冒险的类型
1、0型险象
在一瞬间输出出现了一个不应该有的负脉冲，这
个负脉冲就称0型险象。
2、1型险象
在一瞬间输出出现了一个不应该有的正脉冲，这
个正脉冲就称1型险象。
二、冒险的判别
1. 代数法
若电路的输出逻辑函数表达式在某个条件下最后能
出现A+A或AA的形式，说明该电路存在险象。 A+A的
形式为0型险象，AA的形式为1型险象。

## Slide 110: 【例1】
Y=AB+AC
当B=C=1时，Y=A+A——0型险象
【例2】Y=(A+B)(A+C)
当B=C=0时，Y=AA——1型险象
注意
一个逻辑函数可能存在多个险象。
【例3】Y=AB+AC+BC
当B=1，C=0时，Y=A+A——0型险象
当A=0，C=1时，Y=B+B——0型险象
当A=1，B=0时，Y=C+C——0型险象
判别一个逻辑函数是否存在险象，一定要根据原函数表达式，而不能化简

## Slide 111: 2、卡诺图法
1
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
相隔，无险象
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
相交，无险象
1
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
相切，有险象
Notes: 相切：原理：作出函数卡诺图，并画出和函数表达式中各“与”项对应的卡诺圈。若卡诺圈之间存在“相切”关系，即两卡诺圈之间存在不被同一卡诺圈包含的相邻最小项，则该电路可能产生险象。

## Slide 112: 三、消除冒险的方法
1. 代数法
在不影响逻辑关系的前提下，加入冗余项或乘以多余因子，使之不出现A+A或AA的形式。
【例】Y=AB+AC+BC+AC+AB+BC
冗余项
2、卡诺图法—加多余的圈
1
1
1
1
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 113: 3、 选通法
在产生竞争冒险门的输入端加一个选通与门，选通脉冲在电路稳定后再加上。
4、加滤波电容
在产生竞争冒险门的输出端与地之间加一个电容。
因为冒险脉冲都很窄，加电容后可消除冒险脉冲。在
TTL电路中该电容通常为几十~几百PF。如上图所示。
C
滤波电容
A
B
Y
G1
G2
选通脉冲
&
&

## Slide 114: THE END