## Slide 1: 第七部分：时序逻辑电路
§7.1 概述
§7.2 时序逻辑电路分析
§7.3 时序逻辑电路设计

## Slide 2: §7.1 概述
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
组合逻辑电路某一时刻的输出只取决于此时刻的输入
时序逻辑电路某一时刻的稳定输出不仅取决于当时的输入，还取决于过去的输入(历史状态)
记忆元件(触发器)是时序逻辑电路的基本元件

## Slide 3
§7.1.1 时序逻辑电路的结构
组合逻辑电路
存储电路
X1
Xi
Y1
Yj
W1
Wk
Q1
Ql
输入
输出
其中：
W(W1, …Wk )：存储电路输入信号
Y(Y1, …Yj )：时序逻辑电路输出信号
X(X1, …Xi)：时序逻辑电路输入信号
Q(Q1, …Ql )：存储电路输出信号

## Slide 4
X、Y、W、Q之间的逻辑关系可用下述方程来描述
组合逻辑电路
存储电路
X1
Xi
Y1
Yj
W1
Wk
Q1
Ql
输入
输出
Y=f1(X,Qn)：时序逻辑电路的输出方程
W=f2(X,Qn)：时序逻辑电路的驱动（激励）方程
Qn+1=f3(W,Qn)：时序逻辑电路的状态（特征）方程

## Slide 5
§7.1.2 时序逻辑电路的分类
1、按照存储电路中触发器的动作特点不同可分为：同步时序电路和异步时序电路
同步时序逻辑电路：所有触发器的动作受同一时钟信号控制
异步时序逻辑电路：所有触发器的动作不受同一时钟信号控制

## Slide 6
2、按照输出信号的特点，分为米利(Mealy)型和穆尔(Moore)型两种
米利(Mealy)型电路：输出信号不仅取决于存储电路的状态，还取决于输入变量
穆尔(Moore)型电路：输出信号仅取决于存储电路的状态

## Slide 7
§7.1.3 描述时序电路的方法
逻辑电路图、方程表示、状态转换表、状态转换图和时序图，硬件描述语言（Verilog HDL）
1、方程表示
输出方程、驱动（激励）方程、状态转换方程
2、状态转换表
将电路初态和当前输入值代入该电路的状态方程和输出方程，得到电路的次态和输出。以次态作为新初态，连同此时的输入值，再次代入状态方程和输出方程，得到新的次态和输出…
3、状态转换图
以圆圈表示电路的各个状态，以箭头表示状态的转换方向，并在箭头旁注明状态转换前的输入值和输出值
4、时序图
在一系列时钟脉冲的作用下，电路的状态和输出随时间变化的波形图

## Slide 8
1、输出方程：Y=XQn
2、驱动（激励）方程：
D=XQn+XQn=XQn
3、状态（特征）方程：
Qn+1=D=XQn+XQn=XQn
一、方程表示
【例】采用不同的方式描述以下时序电路
组合逻辑电路
存储电路
>1
X
CP
Y
D
Q
Q
&
&
&
1

## Slide 9
二、状态转换表
>1
X
CP
Y
D
Q
Q
&
&
&
1
输入 | 现态 | 次态 | 输出
X | Qn | Qn+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
 | 0 | 1
0 | 0/0 | 1/0
1 | 1/0 | 0/1
现态
输入
Qn+1/Y

## Slide 10
三、状态转换图
>1
X
CP
Y
D
Q
Q
&
&
&
1
 | 0 | 1
0 | 0/0 | 1/0
1 | 1/0 | 0/1
现态
输入
Qn+1/Y
0
1
1/0
0/0
0/0
1/1
X/Y

## Slide 11
【练习】状态转换图
Qn+1/Y
B/1
A/0
D
D/0
C/1
C
A/0
B/1
B
C/1
D/0
A
1
0
现态
输入
A
C
B
D
0/0
1/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/0
1/1

## Slide 12: §7.2 时序逻辑电路分析
时序电路的分析步骤
根据电路图列出电路输出函数，触发器激励函数(控制函数、驱动方程)
根据电路输入和触发器激励函数求状态方程
画状态表、状态图，时序图
分析电路外特性和功能

## Slide 13
§7.2.1 同步时序电路分析
【例1】分析下面电路的逻辑功能
（1）列方程
输出方程：
驱动方程：
--
状态方程：
Qn+1=D
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
Q2
Q1
Q0
Q
Q
Q
.
.
.
.
D2＝Q1n
D1＝Q0n
D0＝Q2n
Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1
0 0 0 | 0 0 1
0 0 1 | 0 1 1
0 1 1 | 1 1 1
1 1 1 | 1 1 0
1 1 0 | 1 0 0
1 0 0 | 0 0 0
（2）状态表

## Slide 14
（3）画状态图
Q2Q1Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 0
1 0 0
000
001
110
111
011
100
假设初始状态: Q2Q1Q0=“0 0 0”
010
101
有效循环
无效循环
分析结果：不能自启动的同步六进制计数器
D2＝Q1n
D1＝Q0n
D0＝Q2n

## Slide 15
（4）时序图
000 001 011 111 110 100 000
CP
Q0
Q1
Q2
分析结果：不能自启动的同步六进制计数器

## Slide 16
【例2】分析下面电路的逻辑功能
Q
D
Q
Q
D
Q
D
CP
Q2
Q1
Q0
Q
Q
.
.
.
.
.
&
&
CP
CP
CP
（1）列方程
输出方程：
驱动方程：
--
状态方程：
Qn+1=D
D2＝Q1n
D1＝Q0n
D0=Q0nQ1nQ2n=(Q0n+Q1n)Q2n

## Slide 17
【例2】分析下面电路的逻辑功能
画状态图：
000
001
110
111
101
011
010
100
分析结果：能自启动的同步六进制计数器
输出方程：
驱动方程：
--
状态方程：
Qn+1=D
D2＝Q1n
D1＝Q0n
D0=Q0nQ1nQ2n=(Q0n+Q1n)Q2n

## Slide 18
【例3】分析下面电路的逻辑功能
（1）列方程
输出方程：
驱动方程：
状态方程：
D1
Q1
Q1
CP
D2
Q2
Q2
CP
=1
=1
A
CP
Y
.
.
.
.
.
&
1
&
&
+

## Slide 19
输出方程：
驱动方程：
状态方程：
+
10/0
00/1
1 1
01/0
11/0
1 0
00/0
10/0
0 1
11/1
01/0
0 0
1
0
A
Q2nQ1n
Q2n+1Q1n+1/Y
（2）状态表
01
输入/输出=0/0
10
0/0
11
0/0
00
0/1
1/1
1/0
1/0
1/0
（3）状态图
分析结果：可逆的同步四进制计数器

## Slide 20
§7.2.2 异步时序电路分析
【例1】分析下面异步时序电路的逻辑功能
（1）列方程
J0
K0
Q0
Q0
J0
K0
Q0
J1
K1
Q1
Q1
J2
K2
Q2
Q2
.
.
CP
时钟方程：
驱动方程：
状态方程：

## Slide 21
Qn2Qn1Qn0 | Q2n+1 Q1n+1Q0n+1 | CP
0 0 0
1
0
0 0 1
0
1
0
0
0 1 0
1
1
0
0 1 1
0
0
1
1 0 0
0
0
0
1 0 1
0
1
0
1 1 0
1 1 1
0
1
0
0
0
0
（2）状态转换表
（3）状态转换图
000
001
010
011
100
101
110
111
分析结果：异步自启动5进制计数器

## Slide 22: §7.3 时序逻辑电路的设计
§7.3.1 同步时序电路的设计步骤：
根据设计要求建立状态转换图或原始状态图
进行状态化简
进行状态分配
写出驱动方程和输出方程
画电路图
若是计数器，检查电路能否自启动

## Slide 23
一、同步计数器的设计
对CP脉冲计数，一个脉冲变化一次状态
计数器的种类
同步计数器、异步计数器
加法计数器（+1、+2等）、减法计数器（-1、-2等）、可逆计数器等
二进制计数器（模为 ）、十进制计数器、任意进制计数器等
计数器是应用最多的一类标准器件

## Slide 24
【例1】设计一个同步的6进制计数器
1、状态图
S0
S1
S2
S3
S4
S5
2、状态分配(状态编码)
000
001
010
011
100
101
Q2Q1Q0
加法计数器，自然态序编码
101
100
011
010
001
000
111
100
000
110
001
010
两个减法计数器
注意：状态分配方式不同，所设计的电路结构也不同

## Slide 25
建立状态转换表
CP | Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1
1 | 0 0 0 | 0 0 1
2 | 0 0 1 | 0 1 0
3 | 0 1 0 | 0 1 1
4 | 0 1 1 | 1 0 0
5 | 1 0 0 | 1 0 1
6 | 1 0 1 | 0 0 0
根据状态转换表建立次态卡诺图


1
1
Q2n
Q1n
Q0n
00
01
11
10
0
1


1
1
1
Q2n
Q1n
Q0n
00
01
11
10
0
1
Q2n
Q1n
Q0n
00
01
11
10
0
1
1
1


如果选用D触发器，则有:

## Slide 26
D2
CP
Q2
Q2
RD
RD
CP
D1
CP
Q1
Q1
RD
D0
CP
Q0
Q0
RD
.
.
.
.
.
.
.
&
1
>1
.
&
1
>1
画电路图

## Slide 27
检查是否能自启动
Q2n
Q1n
Q0n
00
01
11
10
0
1
1
1




1
1
Q2n
Q1n
Q0n
00
01
11
10
0
1


1
1
1
Q2n
Q1n
Q0n
00
01
11
10
0
1
Q2Q1Q0
110111
100
000
001
010
011
100
101
110
111
结论：可以自启动

## Slide 28
选用J-K触发器?
0 0 0 | 0 0 1 | 
0 0 1 | 0 1 0 | 
0 1 0 | 0 1 1 | 
0 1 1 | 1 0 0 | 
1 0 0 | 1 0 1 | 
1 0 1 | 0 0 0 | 
0 0 0 | 0 0 1 | 
0 0 1 | 0 1 0 | 
0 1 0 | 0 1 1 | 
0 1 1 | 1 0 0 | 
1 0 0 | 1 0 1 | 
1 0 1 | 0 0 0 | 
0 
0 
1 
0 
1 
 1
0 
 0
1 
1 
 1
 1
 0
0 
1 
 1
0 
 1




1
00
01
11
10
0
1


1




00
01
11
10
0
1
同理：
方法一：由激励表求驱动方程

## Slide 29
方法二：直接从次态求驱动方程
00
01
11
10
0
1
1
1




1
1
00
01
11
10
0
1


1
1
1
00
01
11
10
0
1
000
001
010
011
100
101
111
110

## Slide 30
【练习】X为控制端，求一个5状态加1、加2计数器
分析：时，计数顺序:012340…
时，计数顺序:024130…
1
2
3
0
4
状态图
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
步骤：1)状态分配；2）状态转换卡诺图；
3）写驱动方；4）检查是否自启动

## Slide 31
二、一般时序电路的设计
【例1】设计一个二进制序列检测器，要求当输入连续出 现三个“1”或三个以上“1”时，电路输出为“1”，否则输出为“0”
输入：X= 11011111110111
输出：Z= 00000111110001
输出：Z=00000100100001
Z是可重叠检测，Z检测到一个序列后要归0，不可重叠检测

## Slide 32
检测111. 状态图：
1/0
S0
0/0
S1
1/0
S2
0/0
1/1
S3
1/0
0/0
0/0
可重叠检测
不可重叠检测
S0
0/0
S1
1/0
S2
0/0
1/1
S3
1/0
0/0
0/0
1/0

## Slide 33
【例2】设计一个串行数据检测器。其输入是与时钟同步的串行数据，其输出是。仅当输入出现11100序列时，输出才为1，否则输出为0
设定状态
S0——初态或序列失败后的状态
S1——出现一个“1”后的状态
S2——连续出现两个“1”后的状态
S3——连续出现三个“1”后的状态
S4——出现 “1110”后的状态
检测过程中需记忆6个状态
S5——出现 “11100”，序列成功后的状态

## Slide 34
11100，状态图：
0/0
S0
S1
1/0
S2
1/0
S3
1/0
1/0
S4
0/0
S5
0/1
1/0
0/0
1/0
0/0
S0
S1
1/0
0/0
S2
1/0
0/0
S3
1/0
1/0
1/0
S4
0/0
1/0
0/1
状态化简
S0与S5可以合并为一个状态

## Slide 35
状态化简
状态化简目的：减少触发器的数量
化简的原理：状态等效,就可以化简
状态等价的条件：输出相同，转移效果相同
首先：两状态输入相同时，
输出也相等；
其次：1、它的次态相同
2、隐含等价。 3 互为隐含等价 （包括循环等价）
A
B
C
0/0
0/0
1/1
1/1
C/0
A/0
D
C/0
D/1
C
C/0
A/1
B
B/0
A/0
A
1
0
Qn
X
A
B
C
0/1
1/0
1/0
0/1
C/0
A/0
D
C/0
B/1
C
C/0
B/1
B
B/0
A/0
A
1
0
Qn
X

## Slide 36
状态编码的原则
1、状态数M，触发器的数量 2n-1<M≤2n
2、编码原则
（1）状态表中的两个现态，如果在相同外部输入条件下，这两个现态的次态相同，则尽可能给这两个现态分配相邻的代码
（2）状态表中的一个现态，如果在相邻外部输入条件下，这个现态的两个次态不相同，则尽可能给这两个次态分配相邻的代码
（3）状态表中两个现态，如果在相同外部输入条件下，这个现态有相同的外部输出，则尽可能给两个现态分配相邻的代码

## Slide 37
【例2】
0/0
S0
S1
1/0
0/0
S2
1/0
0/0
S3
1/0
1/0
1/0
S4
0/0
1/0
0/1
状态 | Q2Q1Q0
S0 | 0 0 0
S1 | 0 0 1
S2 | 0 1 0
S3 | 0 1 1
S4 | 1 0 0
状态分配
0/0
000
001
1/0
0/0
010
1/0
0/0
011
1/0
1/0
1/0
100
0/0
1/0
0/1
自然态序编码

## Slide 38
建立驱动函数和输出函数（选用J-K触发器）
0 0 0 0 | 0 0 0 | 0
0 0 0 1 | 0 0 1 | 0
0 0 1 0 | 0 0 0 | 0
0 0 1 1 | 0 1 0 | 0
0 1 0 0 | 0 0 0 | 0
0 1 0 1 | 0 1 1 | 0
0 1 1 0 | 1 0 0 | 0
0 1 1 1 | 0 1 1 | 0
1 0 0 0 | 0 0 0 | 1
1 0 0 1 | 0 0 1 | 0
0 0 0 0 | 0 0 0 | 0
0 0 0 1 | 0 0 1 | 0
0 0 1 0 | 0 0 0 | 0
0 0 1 1 | 0 1 0 | 0
0 1 0 0 | 0 0 0 | 0
0 1 0 1 | 0 1 1 | 0
0 1 1 0 | 1 0 0 | 0
0 1 1 1 | 0 1 1 | 0
1 0 0 0 | 0 0 0 | 1
1 0 0 1 | 0 0 1 | 0
0  0  0 
0  0  1 
0  0   1
0  1   1
0   1 0 
0   0 1 
1   1  1
0   0  0
 1 0  0 
 1 0  1 
0  0  0 
0  0  1 
0  0   1
0  1   1
0   1 0 
0   0 1 
1   1  1
0   0  0
 1 0  0 
 1 0  1 
激励表

## Slide 39
方法一：建立J-K控制输入的卡诺图（J2，K2）
00
11
01
10
00
11
01
10
1








00
11
01
10
00
11
01
10
1
1














同样的方法：

## Slide 40
方法二：建立次态卡诺图，与J-K触发器方程比对
0 0 0 0 | 0 0 0 | 0
0 0 0 1 | 0 0 1 | 0
0 0 1 0 | 0 0 0 | 0
0 0 1 1 | 0 1 0 | 0
0 1 0 0 | 0 0 0 | 0
0 1 0 1 | 0 1 1 | 0
0 1 1 0 | 1 0 0 | 0
0 1 1 1 | 0 1 1 | 0
1 0 0 0 | 0 0 0 | 1
1 0 0 1 | 0 0 1 | 0
0 0 0 0 | 0 0 0 | 0
0 0 0 1 | 0 0 1 | 0
0 0 1 0 | 0 0 0 | 0
0 0 1 1 | 0 1 0 | 0
0 1 0 0 | 0 0 0 | 0
0 1 0 1 | 0 1 1 | 0
0 1 1 0 | 1 0 0 | 0
0 1 1 1 | 0 1 1 | 0
1 0 0 0 | 0 0 0 | 1
1 0 0 1 | 0 0 1 | 0
00
11
01
10
00
11
01
10
1






1
1
卡诺图
同样的方法，可求出、、及，结果与方法1相同

## Slide 41
电路图：
J0
K0
Q0
Q0
J1
K1
Q1
Q1
J2
K2
Q2
Q2
X
CP
Z
RD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
&
&
&
&
1
1
1
1

## Slide 42
【例3】设计一同步时序电路。用它来监视一条8421码串行传输线。若线上出现非法码时该电路出现“1”，否则出现“0”(输入顺序为低位先入)
A
B
0/0
C
1/0
D
0/0
E
1/0
F
0/0
G
1/0
H
0/0
I
1/0
J
0/0
K
1/0
L
0/0
M
1/0
N
0/0
P
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
I
J
K
M
N
P
H、L合并为H
I、J、K、M、N、P合并为I

## Slide 43
状态化简
A
B
0/0
C
1/0
D
0/0
E
1/0
F
0/0
G
1/0
H
I
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
D、F合并为D
E、G合并为E

## Slide 44
状态化简
A
B
0/0
C
1/0
H
I
D
E
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
/ 0
/ 0
1/ 1
0/ 0
B、C合并为B
H
I
D
E
A
0/0
1/0
/ 0
/ 0
B
0/0
1/0
/ 0
1/ 1
0/ 0
15个状态6个状态

## Slide 45
【例4】试设计自动售货机控制电路。设计要求：每次只能投入一枚五角或一元硬币；投满两元后货物送出；若有余钱也同时找回
CP
X1
X0
Y1
Y0
？
输入、输出：
X1X0=01——输入5角
X1X0=10——输入1元
Y1Y0=00——无任何输出
Y1Y0=10——货物售出
Y1Y0=11——货物售出、找余钱
S0
S1
01/00
S2
01/00
S3
01/00
01/10
10/00
10/10
10/00
10/11
00/00
00/00
00/00
00/00

## Slide 46
三、异步计数器的设计
【例1】试用D触发器设计一个异步五进制加法计数器
时序图
1
2
3
4
5
时钟方程



0
0
1
0
0
00
01
11
10
0
1



0
1
0
0
1
00
01
11
10
0
1



0
1
0
1
0
00
01
11
10
0
1

## Slide 47
电路图
CP
D0
D1
D2
Q0
Q1
Q2
Q0
Q1
Q2
CP1
CP0
CP2

## Slide 48: THE END