## Slide 1: 第八部分 集成时序逻辑电路
§ 8.1寄存器和移位寄存器
§ 8.2 计数器

## Slide 2: §8.1 寄存器和移位寄存器
概述：
在计算机中用于存储指令、数据、运算结果
寄存器的数量多少，是计算机结构的重要区别
外存、内存、缓存、寄存四类中，寄存器速度
最快，但容量最小
寄存器的操作：读/写/清零
寄存器的分类
数码寄存器
基本寄存器
移位寄存器
多位D型触发器
锁存器
寄存器阵列
单向移位寄存器
双向移位寄存器

## Slide 3: § 8.1.1 四位寄存器
一、4D触发器构成的寄存器
D3 D2 D1 D0
Q3Q2Q1Q0
RD CK
0 
0 0 0 0
1 
CK和RD加驱动器的目的是减少对外的负载
_ Q
RD
D
_ Q
RD
D
_ Q
RD
D
_ Q
RD
D
CP
_
RD
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
CP
CP
CP
CP

## Slide 4
二、具有锁定(Hold)功能的4D寄存器
功能表：
异步置零
0   
0
1 0  D
功 能
Qn+1
RD E CK D
D
寄 存
1 1  
Qn
锁 定
CP
D0
D1
D1
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
D
CP
RD
RD
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
>1
&
>1
&
>1
&
>1
&
1
1
1
1
1
1
D
CP
RD
D
CP
RD
D
CP
RD

## Slide 5: § 8.1.2 移位寄存器
寄存器
左移
(a)
寄存器
右移
(b)
寄存器
双向
移位
(c)
移位寄存器不仅具有存储功能，且还有移位功能。可实现串、并行数据转换，数值运算以及数据处理。
所谓“移位”，就是将寄存器所存各位数据，在每个移位脉冲的作用下，向左或向右移动一位。
定义：
类型：
根据移位方向，分成三种：

## Slide 6
一、由触发器构成的移位寄存器
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
RD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CP | Q0 Q1 Q2 Q3
0 | 0 0 0 0
1
1
1 0 0 0
1
2
1 1 0 0
0
3
0 1 1 0
1
4
1 0 1 1
串行输入
串行输出
并行输出
四位串行输入、串/并行输出右移移位寄存器

## Slide 7
时序图
CP
SR
Q0
Q1
Q2
Q3
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
RD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
1

## Slide 8
四位串行输入、串/并行输出左移寄存器
J
Q
J
Q
J
Q
J
Q
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
RD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
K
K
K
.
SL
串行输入
串行输出
并行输出
1

## Slide 9
四位串行输入、串/并行输出双向移位寄存器
D0=SR +Q1
D1=Q0 +Q2
D2=Q1 +Q3
D3=Q2 +SL
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
DA
Q0
DB
Q1
DC
Q2
DD
Q3
S
CP
SR
SL
RD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
>1
&
1
>1
&
1
>1
&
1
>1
&
1
1

## Slide 10: § 8.1.3 集成移位寄存器：74LS194
具有置0、保持、右移位、左移位及并入串入、并出串出的功能。
DIR—右移串行输入
DIL—左移串行输入
D0D1 D2 D3—并行输入
RD—异步置0端（低电平有效）
S0、S1—控制端
RD | S1 | S0 | 工作状态
0 | X | X | 置零
1 | 0 | 0 | 保持
1 | 0 | 1 | 右移
1 | 1 | 0 | 左移
1 | 1 | 1 | 并行输入
功能表

## Slide 11
例题 扩展：两片74LS194 扩展一片8位双向移位寄存器

## Slide 12
例题：
环扭形计数器
0011
0001
0111
1111
1000
0000
1100
1110
0010
1001
0101
1011
1010
0100
1101
0110
4位格雷码计数器
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
DR
DL
S0
S1
D0 D1 D2 D3
1 0 0 0
1
0
清零
74194
1

## Slide 13
【例题】
分析下面时序电路的逻辑功能
七位并行串行数码变换器
输出
“1”
启动
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
DR
S0
S1
D0 D1 D2 D3
74194(1)
D0 D1 D2
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
DR
S0
S1
D0 D1 D2 D3
74194(2)
D3D4 D5 D6
“1”
“1”
“0”
CP
.
.
.
&
&

## Slide 14
【例题】
分析下面时序电路的逻辑功能
Q7
D7
Q0
D0
CP
RA
Q7
D7
Q0
D0
CP
RB
S
FA
C1
C0
a
b
D
CP
Q
.
.
CP
.
逻辑功能：八位串行加法器(累加器)

## Slide 15
【例题】移位寄存器型序列信号发生器
序列信号
110001，110001，110001
设计方法：
确定与DR相连的组合逻辑函数
  无堵塞：能自行进入工作循环
用途：
  通讯设备的同步系统中，需要产生一些顺序码，用于设备间的同步
复杂的控制系统，需要有特定的信号序列

## Slide 16
【例】
设计一个无堵塞的脉冲发生器，产生一个
101000,101000...的序列脉冲。
  确定移位寄存器的位数n
  使2n≥m
  信号序列m=6, n≥3
  先取 n=3（状态中有010相同状态）
设计过程
Notes: 移位寄存器实现脉冲发生器的思路：Q0输出序列，画表格，Q0 Q1 Q2 =>Q0(n+1)

## Slide 17
取n=4
无相同状态
DR卡诺图：
0


1






0
0
1

0

00
11
01
10
00
11
01
10
Q3n
Q2n
Q1n
Q0n
0
0
0
1
0
1
Q0
0
0
1
0
1
0
Q1
0
1
0
1
0
0
Q2
1
0
1
0
0
0
Q3
101000,101000...序列脉冲
DR=Q3nQ1n+Q3nQ1n

## Slide 18
逻辑电路图
有无堵塞？
Q3Q2Q1Q0
101000,101000...序列脉冲
工作循环
存在非工作循环：
1
2
5
10
4
8
DR=Q3nQ1n+Q3nQ1n
Q0 Q1 Q2 Q3
74194
S1 S0
DR
CP
RD
“1”
=1

## Slide 19
改动设计：
在DR端加逻辑电路，使之经过若干个CP之后
能进入工作循环
取某个非工作循环状态，如 0000。 令00001000
修改卡诺图
0


1






0
0
1

0

00
11
01
10
00
11
01
10
Q3n
Q2n
Q1n
Q0n
1
0
0
0
1
0
1
Q0
0
0
1
0
1
0
Q1
0
1
0
1
0
0
Q2
1
0
1
0
0
0
Q3
0 | 0 | 0 | 0
DR=Q3nQ1n+Q2nQ1nQ0n

## Slide 20
修改后的电路：
修改后的工作循环
15
13
DR=Q3nQ1n+Q2nQ1nQ0n
Q0 Q1 Q2 Q3
74194
S1 S0
DR
CP
RD
“1”
>1
.
&
1
1
1
1
1

## Slide 21: §8.2 计数器
概述：计数器的定义、分类
■定义：用来累计时钟脉冲个数的逻辑电路。
■分类：
①按工作方式分： 同步计数器和异步计数器；
②按功能分：加法计数器、减法计数器和可逆计数器。
③按照计数过程中数字的编码方式分：二进制计
数器、二-十进制计数器、循环码计数器等。
④按照计数容量可分为：十进制计数器、十六 进制计数器、N进制计数器等。
计数器中能计到的最大数。N位二进制计数器的容量为2n–1,也称为模2n的计数器
■ 计数器的作用：累计输入脉冲的个数；用于定时、分频、产生节拍脉冲及进行数字运算等等。

## Slide 22
一、二进制加/减计数器的设计
1、用T、T′触发器构成同步二进制加法计数器：
15 1 1 1 1 1
2 0 0 1 0 0
7 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 0
9 1 0 0 1 0
10 1 0 1 0 0
11 1 0 1 1 0
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 0
14 1 1 1 0 0
16 0 0 0 0 0
CLK Q3 Q2 Q1 Q0 C
CLK Q3 Q2 Q1 Q0 C
四位二进制加法计数器状态转换表：
§8.2.1 计数器的设计

## Slide 23
根据状态转换表得翻转规律：
Q0触发器，每来一个时钟，翻转一次；
Qi触发器，当Q0… Qi-1初态为1且来时钟时，翻转，否则保持；
所以，若用T触发器构成计数器，则第i位触发器输入端Ti的逻辑式应为：
思考：若用T′触发器实现二进制加法计数器，应如何处理？
Notes: T‘：计数脉冲到达时，只加在应该翻转的触发器的CP输入端上，不加载不应该翻转的触发器的CP输入端上。

## Slide 24
同步二进制加法计数器的时序图：
CLK
Q0
Q1
Q2
Q3
Q0的输出的波形的频率是CP的1/2。
Q1的输出的波形的频率是CP的1/4。
Q2的输出的波形的频率是CP的1/8。
Q3的输出的波形的频率是CP的1/16。
二分频
四分频
八分频
十六分频
分频器
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## Slide 25
2、用T、T′触发器构成同步二进制减法计数器：
0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 1 0
14 0 0 1 0 0
13 0 0 1 1 0
12 0 1 0 0 0
11 0 1 0 1 0
10 0 1 1 0 0
9 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0
6 1 0 1 0 0
5 1 0 1 1 0
4 1 1 0 0 0
3 1 1 0 1 0
2 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0
16 0 0 0 0 0
CP Q3 Q2 Q1 Q0 B
CP Q3 Q2 Q1 Q0 B
四位二进制减法计数器状态转换表

## Slide 26
根据状态转换表得翻转规律：
Q0触发器，每来一个时钟，翻转一次；
Qi触发器，当Q0… Qi-1初态为0且来时钟时，翻转，否则保持；
所以，若用T触发器构成计数器，则第i位触发器输入端Ti的逻辑式应为：
思考：若用T′触发器实现二进制减法计数器，应如何处理？
Notes: Q‘作为时钟

## Slide 27
3、D触发器实现4位二进制计数器
直接观察分析求表达式
CP | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1
Q0n+1置1的条件是Q0n＝0；
Q1n+1置1的条件是:Q0nQ1n＝10,01
D1=Q0nQ1n
Q2n+1置1的条件是：
Q2n＝1，且Q1nQ0n11
Q2n＝0，且Q1nQ0n＝11
D2=Q2nQ1nQ0n+Q2nQ1nQ0n
D3=Q3n(Q2nQ1nQ0n)
Q0n+1=D0=Q0n
=Q2n(Q1nQ0n)

## Slide 28
利用状态表，卡诺图化简求表达式
Q3n+1Q2n+1Q1n+1Q0n+1 (D3D2 D1D0)
1011
1100
1010
1001
1111
0000
1110
1101
0111
1000
0110
0101
0011
0100
0010
0001
Q1
00
01
11
10
00 01 11 10
Q0
Q3
Q2
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Q1Q0
Q3Q2
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3n+1 (D3)
D3=Q3nQ2n+Q3nQ1n+
Q3nQ0n+Q3nQ2nQ1nQ0n
=Q3nQ2nQ1nQ0n+Q3nQ2nQ1nQ0n
=Q3n(Q2nQ1nQ0n)
同理：
D2=Q2n(Q1nQ0n)
D1=Q0nQ1n
D0=Q0n

## Slide 29
电路图
D3=Q3n(Q2nQ1nQ0n)
D2=Q2n(Q1nQ0n)
D1=Q0nQ1n
D0=Q0n
Q Q
D CP
CK
Q0
Q1
Q2
Q3
Q Q
D CP
Q Q
D CP
Q Q
D CP
=1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=1
=1
&
1
>1
>1

## Slide 30
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 0
7 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
9 1 0 0 1 1
CP Q3 Q2 Q1 Q0 C
10 0 0 0 0 0
加法计数器
0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 1 0
8 0 0 1 0 0
7 0 0 1 1 0
6 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
4 0 1 1 0 0
3 0 1 1 1 0
2 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0
CP Q3 Q2 Q1 Q0 B
10 0 0 0 0 0
减法计数器
二、十进制计数器的设计

## Slide 31
1、JK触发器设计同步十进制加法计数器
x
x
0000
1001
x
x
x
x
0111
1000
0110
0101
0011
0100
0010
0001
Q3
00
01
11
10
00 01 11 10
Q2
Q1
Q0
Q3n+1Q2n+1Q1n+1Q0n+1
十进制计数器的原始状态表
J-K触发器激励表
0 0
0 1
1 0
1 1
K
Qn Qn+1 J
0 
1 
 1
 0
x x
x x
x1
x0
x x
x x
x x
x x
0x
1x
0x
0x
0x
0x
0x
0x
00
01
11
10
00 01 11 10
J3K 3
Q1
Q3
Q2
Q0
0
1
2
0
3
3
3
+
=
=
Q
Q
Q
Q
Q
K
J
n
n
n
n
n
0
0
0
3
1
1
0
1
2
2
1
=
=
=
=
=
=
K
J
Q
Q
K
J
Q
Q
K
J
n
n
n
n
原则：逻辑结构清晰，
尽量用公用部分。
同理：

## Slide 32
§8.2 .2 集成中规模计数器芯片
1. 四位同步二进制加法计数器74LS161；
2. 四位同步二进制加法计数器74LS163；
3. 四位同步二进制加/减计数器74LS191；
4. 四位同步二进制加/减计数器74LS193（双时钟）；
5. 同步十进制加法计数器74LS160；
6. 同步十进制加法计数器74LS162；
7. 同步十进制加/减计数器74LS190；
8. 异步二-五-十进制计数器74LS290。

## Slide 33
一、器件实例74LS161、74LS160
 |  |  |  |  | 工作状态
X | 0 | X | X | X | 置 0（异步）
 | 1 | 0 | X | X | 预置数（同步）
X | 1 | 1 | 0 | 1 | 保持（包括C）
X | 1 | 1 | X | 0 | 保持（C=0）
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计数
D0~D3：预置数据输入端；
ET、EP：工作状态控制端；
C：进位输出端，对74LS161， 当计至1111时，C=1；
对74LS160，当计至1001时，C=1。
：同步预置数据控制端，当=0且来时钟时， Q3Q2Q1Q0 置成D3D2D1D0的状态；
ET
EP
D
L
R
CLK
D
74161/160

## Slide 34
161的状态循环为：
160的状态循环为：
0000
0001
1111
0000
0001
1001

## Slide 35
用负边沿D触发器构成的同步二进制集成化计数器74163
用主—从J—K触发器构成的同步二进制集成化计数器74161
触发器保持，CO=0
同步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74163功能表
CTP
CTT
LD
CR
CP
触发器保持，CO=0
异步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74161功能表
CTP
CTT
LD
CR
CP

Notes: 这几张表格可以放到课件最后，供学生参考。

## Slide 36
用负边沿D触发器构成的同步十进制集成化计数器74162
用主—从J—K触发器构成的同步十进制集成化计数器74160
触发器保持，CO=0
同步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74162功能表
CTP
CTT
LD
CR
CP
触发器保持，CO=0
异步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功能
74160功能表
CTP
CTT
LD
CR
CP


## Slide 37
单时钟可逆计数器74191
触发器保持，RC=0
异步置“0”
保持
并行输入数据
计数
功 能
74191功能表

U/D
001
0001
11011
01  
  
反向计数
正向计数
并行输入
保持
触发器保持RC/RB=1
RC/RB(进位/借位)以反码形式输出；正向计数时QAQBQCQD=1111时，RC=0,其它时，RC=1。反向计数时QAQBQCQD=0000时，RB=0,其它时，RB=1。

## Slide 38
双时钟可逆计数器(74193)
置“0”
1
1


并行输入
0
0


反向计数
0
1

1
正向计数
0
1
1

功能
RD
L
CKD
CKU
74193功能表
有正向脉冲CKU和
反向脉冲CKD。
正向计数时，CKU来
时钟，CKD=1;反向
计数时，CKD来时钟，
CKU=1。
并行输入时，L, RD直接控制, 不需要时钟。
清零时，RD=1,QA=QB=QC=QD=0,此时，L=1。
RC/RB以反码形式出现。

## Slide 39
S9A S9B
Q0 Q1 Q2 Q3
R0B R0A
M1
=2
M1 = 5
CP0
CP1
74  290：
异步十进制计数器，
异步置数，异步清零。
结构： 74  290 内部含有两个独立的计数电路由1个1位二进制计数器和1个异步五进制计数器构成。又称二-五-十进制加法计数器。
模2计数器：
CP0为计数脉冲输入，Q0为输出；
模5计数器：
CP1为计数脉冲输入，Q3 ~ Q1为输出；

## Slide 40
集成芯片管脚图例
进位端
预置端
使能端
使能端
当Q3Q2Q1Q0=1111时，CO=1
1 2 3 4 5 6 7 8
CR CP D0 D1 D2 D3 CTP 地
+VCC CO Q0 Q1 Q2 Q3 CTT LD
74161(74163)
16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 41
二、任意进制计数器的构成方法
N进制计数器
M进制计数器
主要以161和160计数器为例
？

## Slide 42
（一） M<N
思路：保证有效循环中包含M个状态。
方法：1、清零法（复位法）
S0
S1
S2
SM-2
SM-1
SM
SN-1

## Slide 43
(1)利用同步清零或置数端获得 M 进制计数
思路：
当 N 进制计数到 ？ 后回到 S0 状态
2. 求归零逻辑表达式；
1. 写出状态 SM –1 的二进制代码；
3. 画连线图。
步骤：
[例] 用4位二进制计数器 74161 构成十二进制计数器。
解：
1.
= 1011
2. 归零表达式：
3. 连线图
SM –1
思考：进位端如何实现？
S0
S1
S2
SM-2
SM-1
SM
SN-1
Q0 Q1 Q2 Q3
LD'
C
CLK
74161
ET
EP
D0 D1 D2 D3
RD
1
1
CO
&

## Slide 44
(2)利用异步清零或置数端获得 M 进制计数
当计数到 ？ 时，立即产生清零或置数信号，
使返回 S0 状态。（瞬间即逝）
思路：
步骤：
1. 写出状态 SM的二进制代码；
2. 求归零逻辑表达式；
3. 画连线图。
例、用74LS160实现6进制计数器。
解：∵ M＝6
∴用S6使RD 有效
SM
S0
S1
S2
SM-2
SM-1
SM
SN-1
Q
0
Q
1
Q
2
Q
3
D
0
D
1
D
2
D
3
ET
EP
LD
RD
1
1
CLK
160
C
&
&
∵ S6＝0110，故令 即可实现

## Slide 45
（1）置入最大值法：从0000开始计数，当计数到某个状态时使 LD 有效，将计数器下一个状态置成SN-1
S0
S1
S2
SM-2
SM-1
SM
SN-1
SM-2
思考：这种设计方法进位端如何实现？
2、置数法：利用LD （同步置数端）进行置数

## Slide 46
例、用74LS160实现6进制计数器。
解：∵ M＝6 ∴用S4使 有效
∵ S4＝0100，故令且D3D2D1D0=1001即可实现
1001
0000
0001
0100
0011
0010
c
c
Q
0
Q
1
Q
2
Q
3
D
0
D
1
D
2
D
3
ET
EP
LD'
R'D
1
1
160
1
1
0
0
CLK
C

## Slide 47
S0
S1
SN-M-1
SN-M
SN-3
SN-2
SN-1
a、用SN-1使 有效
b、用进位端C使 有效
（2）置入最小值法：在计到SN-1使有效， 下一状态为 ？ ，该状态为下一个循环的起点。
将D3D2D1D0置为SN-M
SN-M
这种设计方法进位端也可用芯片进位端实现。

## Slide 48
例、用74LS160实现6进制计数器。
解：方法a：∵ M＝6 ∴SN-M=S10-6=S4=0100
故令 且D3D2D1D0=0100即可实现
0100
0101
0110
1001
1000
0111
思考：用方法b如何实现？
C
Q
0
Q
1
Q
2
Q
3
D
0
D
1
D
2
D
3
ET
EP
RD
1
160
C
1
0
0
0
1
CLK
&

## Slide 49
同样，令 且D3D2D1D0=0100也可实现
0100
0101
0110
1001
1000
0111
Q
0
Q
1
Q
2
Q
3
D
0
D
1
D
2
D
3
ET
EP
RD
1
160
C
1
0
0
0
1
CLK

## Slide 50
1、M＝N1×N2
<二> M>N
方法：
（1）并行进位法：低位片的C接高位片的ET、EP， 两片的时钟端同时输入时钟信号。
思路：先分别实现N1进制计数器和N2进制计数器，再实现N1×N2进制计数器。
（2）串行进位法：低位片的C接高位片的时钟；

## Slide 51
例：用两片160实现一100进制计数器。
解：100=10×10
并行进位法
串行进位法
思考：在串行接法中，为什么要加反相器？

## Slide 52
工作过程如下：
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1
C Q3 Q2 Q1 Q0 CLK
C Q3 Q2 Q1 Q0 CLK
高片
低片
0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0
～
～
0 1 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 9
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 1 0
～
～
进位出现错误
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
若低位片的C直接接高位片的CP时钟端；

## Slide 53
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1
C Q3 Q2 Q1 Q0 CP
C Q3 Q2 Q1 Q0 CP
高片
低片
0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1
～
～
0 1 0 0 0 8
0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 1 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 1 1
说明：上升沿有效时需加非门，下降沿有效时不需要
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
当低位片的C通过反相器接高位片的CLK时钟端时，工作过程如下：
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 11

## Slide 54
2、M≠N1×N2
方法：整体置0法或整体置数法
a、先用多片已有计数器接成>M进制计数器；
b、在计到某个状态时，使 （或 ）有效，使所有计数器清零。
（1）整体置0法的步骤：
（2）整体置数法的步骤：和M<N时的置数法类似：
a、先用多片已有计数器接成>M进制计数器；
b、在选定某一状态下译出有效信号，同时使所有计数器置入适当数，跳过多余状态，获得M进制计数器。

## Slide 55
例：用74160接成二十九进制
整体置零
（异步）
整体置数
（同步）

## Slide 56
任意进制计数器的构成方法题型小结
一、 M<N （用一片给定芯片及合适门电路，分析与设计）
1、固定M进制：掌握各种方法，注意标明进位端，写出有效状态循环图。
二、 M>N （用多片给定芯片及合适门电路，分析与设计）
2、 M＝N1×N2或 M ≠ N1×N2：掌握整体清零法。注意标明进位端、说明片间进制、说明分频比。（注意161和160芯片在实现时的区别）
1、 M＝N1×N2：掌握两种方法（串行进位和并行进位），注意标明进位端、说明片间进制、说明分频比、写出N1和N2进制各自的有效状态循环图。
三、 综合题：中规模组合逻辑电路与计数器相结合的题目。

## Slide 57: 三、计数器的应用
试用计数器74161和数据选择器设计一个
01100011序列发生器。
解：由于序列长度P=8，故将74161构成模8计数器，并选用数据选择器74151产生所需序列，
【例1】
74161
74151
S2 S1 S0
Z
1 1 0 0 0 1 1 0
D7D6D5D4D3D2D1D0
E
Q3Q2Q1Q0
L
1

## Slide 58
【例2】、计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器

## Slide 59
【例3】
动态扫描键盘编码器
32进制计数器
CP
T
Q0Q1Q2 Q3Q4
3—8译码器
A0A1A2
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
0 1 2 3 4 5 6 7
24 25 26 27 28 29 30 31
S0S1
四选一选择器
D0D1 D2D3
Y
W
T=1时计数，T=0时保持
五位寄存器
1D2D3D
4D5D
1Q2Q3Q4Q5Q
CP
计数脉冲
.
.
.
.
.
1
0
1 0 0 1 0
0
0
0
0
1
1 0 0
1 0
键盘代码输出
1 0 0 1 0

## Slide 60: THE END