## Slide 1: 第一部分 数字基础
数制
编码

## Slide 2: 常用的数制
数制：
①每一位的构成
②从低位向高位的进位规则
常用的进制：
十进制，二进制，八进制，十六进制
Notes: 亚里士多德称人类普遍使用十进制，只不过是绝大多数人生来就有10根手指这样一个解剖学事实的结果。

## Slide 3: 一 数制
1.十进制
在 十进制数中，每一位有0—9十个数码。计数规律：逢十进一。 任意一个十进制数(S)10可以表示为
(S)10=kn-110n-1+kn-210n-2+...+k0100+k-110-1+...+k-m10-m
其中，ki：0~9十个数码中的任意一个，系数 m、n：正整数，n为整数位数，m为小数位数 10：十进制的基数 10i: 称为第i位的权
= Ki10i
i=n–1
–m
【例如】
(2001.9)10＝2×103十0×102十0×101十1×100十9×10-1

## Slide 4
在 二进制数中，每一位仅有0、1两个数码。计数规律：逢二进一。任意一个二进制数可以表示为
(S)2=kn-12n-1+kn-22n-2+...+k020+k-12-1+k-22-2+...+k-m2-m
= Ki 2 i
i=n–1
–m
2.二进制-数字电路的数制基础
其中，ki：只能取0或1 m、n：正整数，n为整数位数，m为小数位数 2：二进制的基数 2i: 称为第i位的权
【例如】
(101.101)2=1×22十0×21十1×20十1×2-1十0×2-2十1×2-3

## Slide 5
3.八进制
在 八进制数中，每一位有0~7八个数码。计数规律：逢八进一。 任意一个八进制数可以表示为
(S)8=kn-18n-1+kn-28n-2+...+k080+k-18-1+k-28-2+...+k-m8-m
= Ki8i
i=n–1
–m
其中，ki：0~7八个数码中的任意一个
m、n：正整数，n为整数位数，m为小数位数 8：八进制的基数 8i: 称为第i 位的权
【例如】(67.73)8=6×81十7×80十7×8-1十3×8-2

## Slide 6: 4.十六进制
在十六进制数中，每一位有0~9、A（10）、B（11）、C（12）、D（13）、E（14）、F（15）十六个数码。计数规律：逢十六进一。任意一个十六进制数可以表示为
(S)16=kn-116n-1+kn-216n-2+...+k0160+k-116-1+k-216-2+...+k-m16-m
= Ki16i
i=n–1
–m
其中，ki：0~9、A、B、C、D、E、F十六个数码中的任意一个。m、n：正整数，n为整数位数，m为小数位数。 16：十六进制的基数；16i: 称为第i位的权
【例如】(8AE6)16=8×163十A×162十E×161十6×160

## Slide 7: 各种进制进位规则
逢二进一
逢八进一
逢十进一
逢十六进一

## Slide 8: 四种数制对应表
D | B | O | H | D | B | O | H
0 | 00000 | 0 | 0 | 11 | 01011 | 13 | B
1 | 00001 | 1 | 1 | 12 | 01100 | 14 | C
2 | 00010 | 2 | 2 | 13 | 01101 | 15 | D
3 | 00011 | 3 | 3 | 14 | 01110 | 16 | E
4 | 00100 | 4 | 4 | 15 | 01111 | 17 | F
5 | 00101 | 5 | 5 | 16 | 10000 | 20 | 10
6 | 00110 | 6 | 6 | 17 | 10001 | 21 | 11
7 | 00111 | 7 | 7 | 18 | 10010 | 22 | 12
8 | 01000 | 10 | 8 | 19 | 10011 | 23 | 13
9 | 01001 | 11 | 9 | 20 | 10100 | 24 | 14
10 | 01010 | 12 | A | 21 | 10101 | 25 | 15
Notes: 1、十进制18的对比
2、同样的形式，表示不同的数

## Slide 9: 5、不同数制之间的转换
①十进制二进制、八进制、十六进制
十进制整数转化成二进制数时，按除2取余方法进行 十进制整数转化成八进制数时，按除8取余方法进行 十进制整数转化成十六进制数时，按除16取余方法进
【例如】
(725)10=(1011010101)2 (725)10=(1325)8
(725)10=(2D5)16
十进制小数转换成二进制数时，按乘2取整的方法进行。
十进制小数转换成八进制数时，按乘8取整的方法进行。 十进制小数转换成十六进制小数时，按乘16取整的方法
进行。
(0.8125)10=(0.1101)2
(0.8125)10=(0.64)8
(0.8125)10=(0.D)16
Notes: 十进制整数转换为二进制整数采用"除2取余，逆序排列"法。
十进制小数转换成二进制小数采用"乘2取整，顺序排列"法。
以二进制为例

## Slide 10: ②二进制、 八进制、十六进制转换成十进制
二进制、八进制或十六进制转换成等值的十进制数时，可按权相加的方法进行。
【例如】
(1011.01)2=1×23十0×22十1×21十1×20十0×2-1十1×2-2
=8+0+2+1+0+0.25=(11.25)10
(167)8=1×82十6×81+7×80=64+48+7=(119)10 (2A.7F)16=2×161十10×160十7×16-1十15×16-2
=(42.4960937)10

## Slide 11: ③八进制、十六进制与二进制数的转换
一位八进制数表示的数值恰好相当于三位二进制数表示的数值。 一位十六进制数表示的数值恰好相当于四位二进制数表示的数值。 因此彼此之间的转换极为方便：只要从小数点开始，分别向左右展开。
【例如】(67．731)8＝(110 111．111 011 001)2 (3AB4)16＝(0011 1010 1011 0100)2

## Slide 12: 计算机中的二进制
（1）机器长度：可以存放二进制的位数。32位、64位计算机
（2）机器数：机器表示的数
（3）机器的模：机器的容量，用M表示，M=2n

## Slide 13: 二 编码
编码的定义：数字、字母、符号在机器中的表示。（在8位机中讲解编码）
1、无符号数编码
直接以对应的二进制表示。
X1=+11101011（真值）
X1=11101011（机器数）
1）范围：0——255
2）运算：二进制的加减运算
3）错误处理: 超出范围，进位和借位
Notes: 8位，表示0—255，共256个数。注意，计算如果超出范围，错误处理：进位、借位错误。

## Slide 14
2、符号二进制数的编码
X1=+1101011
（真值）
X1=0 1101011
符号位
（机器数）
X2= –1011011
（真值）
X2=1 1011011
（机器数）
在数字系统中，表示机器数的方法很多，常用的有原码、反码和补码。
二进制数
二进制数的编码
Notes: 符号数，涉及正数和负数，怎么处理？

## Slide 15: （1）、原码
当X>0时，[X]原与X的区别仅在于符号位用0表示；
当X<0时，[X]原与X的区别仅在于符号位用1表示；
X1= +1001010
[X1]原=0 1001010
X2= –1011011
[X2]原=1 1011011
X3= –1101001
[X3]原=1 1101001
零的原码形式
[+0]原=0 0000000
[–0]原=1 0000000

## Slide 16: （2）、反码
符号位与原码的符号位相同；
正数：反码的数值部分与原码按位相同；
负数：反码的数值部分是原码的按位求反。
X1=+1001010
[X1]反=0 1001010
X2= –1011011
[X2]反=1 0100100
X3= –1101001
[X3]反=1 0010110
零的反码形式
[+0]反=0 0000000
[–0]反=1 1111111
Notes: 反码，负数按位取反，是 1111111-N
补码，负数，是反码+1

## Slide 17
（3）、补码
符号位与原码的符号位相同；
正数：补码的数值部分与原码按位相同；
负数：补码的数值部分是原码的按位求反加1。
X1= +1011011
[X1]补=0 1011011
X2= –1101001
[X2]补=1 0010111
零的补码形式
[0]补=0 00000000

## Slide 18: 【例如】
八位二进制数码表示
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
…
…
无符号数
+0
1
2
126
127
128
129
254
255
原码
+0
+1
+2
+126
+127
–0
–1
–126
–127
反码
+0
+1
+2
+126
+127
–128
–127
–2
–1
补码
+0
+1
+2
+126
+127
–127
–126
–1
–0
Notes: 思考：如果原码怎么实现减法运算？

## Slide 19
补码
（X）补=
X（当X为正数）
2n-abs(X)（当X为负数）
一般 模为M 时，
[X]补 = M + X
推广到二进制数，字长为 n 位，则模为 2n ，有：
[X]补 = 2n + X
模 | 数值 | 补码
28（256） | -0111000（-56） | 11001000（200）
机器的模：机器的容量，用M表示，M=2n
Notes: 分析补码的公式 和 前边 取反 +1 的对应关系

## Slide 20: 补码
使符号位与数一起参加运算：
公式：[X+Y]补 = [X]补 + [Y]补
[X-Y]补 = [X]补 - [Y]补
补码运算

## Slide 21: 补码
1 1 1 0 1 1 1 0 B [-18]补
+ 1 1 1 1 0 1 0 1 B [-11]补
1 1 1 1 0 0 0 1 1 B [ - 29 ]补
【例1】用补码进行下列运算：(设n = 8)
（-18）+（-11）  [X]补 + [ Y]补 = [X+Y]补
符号位的进位，丢掉。运算结果也是和的补码。
最高位（符号位）为1，结果为负

## Slide 22: 补码
【例2】用补码进行下列运算(设n = 8)：
（+18）+（-15）  [X]补 + [ Y]补 = [X+Y]补
最高位（符号位）为0，结果为正。
0 0 0 1 0 0 1 0 B [+18]补
+ 1 1 1 1 0 0 0 1 B [-15]补
1 0 0 0 0 0 0 1 1 B [ + 3 ]补
符号位的进位，丢掉，运算结果也是和的补码。

## Slide 23: 补码
【例3】用补码进行下列运算(设n = 8)：
（96）-（19）  [X]补 + [ -Y]补 = [X-Y]补
0 1 1 0 0 0 0 0 B [+96]补
+ 1 1 1 0 1 1 0 1 B [-19]补
1 0 1 0 0 1 1 0 1 B [X-Y]补 = +77
变补：已知[Y]补，求[-Y]补。方法：将每一位（包括符号位）都按位取反，末位加1。
最高位（符号位）为0，结果为正。
符号位的进位，丢掉。

## Slide 24: 3、十进制数的二进制编码 (BCD)
十进制数
8421码
2421码
5211码
余3码
格雷码
0
0000
0000
0000
0011
0000
1
0001
0001
0001
0100
0001
2
0010
0010
0011
0101
0011
3
0011
0011
0101
0110
0010
4
0100
0100
0111
0111
0110
5
0101
1011
1000
1000
1110
6
0110
1100
1001
1001
1010
7
0111
1101
1100
1010
1000
8
1000
1110
1101
1011
1100
9
1001
1111
1111
1100
0100
有权码
无权码
Notes: 1、8421码怎么转化为2421码
2、2421码的特点：反码
3、余三码的特点：和为10则进位
4、格雷码：

## Slide 25
编码
机器中的运算
0 1 0 0 [4]
+ 0 1 0 1 [5]
= 1 0 0 1
1) A+B<=9

## Slide 26
编码
本位和超过9
修正方法：+6(0110)2
2) 9<A+B<16
!报错：非法表示
0 1 1 1 [7]
+ 0 1 1 0 [6]
= 1 1 0 1
=0 0 1 1（修正后）

## Slide 27
编码
！报错：出现进位
3、机器中的运算
修正方法：+6(0110)2
1 0 0 1 [9]
+ 1 0 0 0 [8]
= 1 0 0 0 1
3) A+B>=16
= 0 1 1 1（修正后）
Notes: BCD码的使用：十进制数18对应的8421BCD码就是0001 1000。

## Slide 28
4、ASCII编码
ASCII（American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码）是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。使用指定的7 位或8 位二进制数组合来表示128 或256 种可能的字符：
0—9 30H—39H
A—F 41H—46H
5、汉字编码
汉字输入码：将汉字输入计算机而编制的代码，也叫外码。
汉字内码：用两个连续的字节表示一个汉字。
汉字字形码：
Notes: 美国标准信息交换代码是由美国国家标准学会(American National Standard Institute , ANSI )制定的，标准的单字节字符编码方案，用于基于文本的数据。
汉字：输入码-----内码-----字形码

## Slide 29: THE END