## Slide 1: 5-1放大电路的动态分析
动态：放大电路有信号输入（ui 0）时的工作状态。
分析所用的电路：放大电路的交流通路。
分析方法： 微变等效电路法，图解法。
动态分析: 计算电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。
分析对象：各极电压和电流的交流分量。
目的：找出Au、 ri、 ro与电路参数的关系，为设计打基础。
第五讲 共发射极放大电路及其分析(续)

## Slide 2
一、微变等效电路法
微变等效电路：
把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管有条件地线性化，等效为一个线性元件。
线性化的条件：
晶体管在小信号（微变量）情况下工作。因此，在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。
微变等效电路法：
利用放大电路的微变等效电路来分析计算放大电路电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。

## Slide 3
晶体管的微变等效电路可从晶体管特性曲线得出。
当信号很小时，在静态工作点附近的输入特性在小范围内可近似线性化。
1.晶体管的微变等效电路
UBE
IB
对于小功率三极管：
rbe一般为几百欧到几千欧。
● 输入回路
Q
输入特性
晶体管的
输入电阻
在这种情况下晶体管的输入回路(B、E之间)可用rbe等效代替，即由rbe来确定ube和 ib之间的关系。
IB
UBE
O

## Slide 4
● 输出回路
rce愈大，恒流特性愈好，
因rce阻值很高，一般忽略不计（认为无穷大）。
晶体管的输出电阻
输出特性
IC
UCE
Q
输出特性在线性工作区是
一组近似等距的平行直线。
晶体管的电流放大系数
晶体管的输出回路(C、E之
间)可用一受控电流源 ic= ib
等效代替，即由来确定ic和
ib之间的关系。
一般在20～200之间，在手册中常用hfe表示。
O

## Slide 5
ib
ic
ic
B
C
E
ib
 ib
晶体三极管
微变等效模型
ube
+
-
uce
+
-
ube
+
-
uce
+
-
rbe
B
E
C
晶体管的B、E之间可用rbe等效代替。
晶体管的C、E之间可用一受控电流源ic= ib等效代替。

## Slide 6
2.微变等效电路法
将交流通路中的晶
体管用晶体管微变等
效电路代替即可得放
大电路的微变等效电
路。
ib
ic
eS
rbe
ib
RB
RC
RL
E
B
C
ui
+
-
uo
+
-
+
-
RS
ii
交流通路
微变等效电路
RB
RC
ui
uO
RL
+
+
-
-
RS
eS
+
-
ib
ic
B
C
E
ii

## Slide 7
分析时假设输入为正弦交流，所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。
微变等效电路
ib
ic
eS
rbe
ib
RB
RC
RL
E
B
C
ui
+
-
uo
+
-
+
-
RS
ii
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 8
（1）电压放大倍数的计算
当放大电路输出端开路(未接RL)时，
因rbe与IE有关，故放大倍数与静态 IE有关。
负载电阻愈小，放大倍数愈小。
式中的负号表示输出电压的相位与输入相反。
例1：
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
:
定义
'
'

## Slide 9: 有射极电阻时:
+UCC
RS
es
RB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
ui
+
–
uo
+
–
RE
交流通路及微变等效电路
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 10
例2：
由例1、例2可知，当电路不同时，计算电压放大倍数 Au 的公式也不同。要根据微变等效电路找出 ui与ib的关系、 uo与ic 的关系。
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
:
定义

## Slide 11
（2）放大电路输入电阻的计算
放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说，是一个负载，可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。
定义：
输入电阻是对交流信号而言的，是动态电阻。
输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大，从信号源取得的电流愈小，因此一般总是希望得到较大的输入电阻。
+
-
信号源
Au
放大电路
+-
放大电路
信号源
+-
+-

## Slide 12
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
例：
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
例：
ri
ri

## Slide 13
（3）放大电路输出电阻的计算
放大电路对负载(或对后级放大电路)来说，是一个信号源，可以将它进行戴维宁等效，等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。
+
_
RL
ro
+
_
定义：
输出电阻是动态电阻，与负载无关。
输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小，负载变化时输出电压的变化愈小，因此一般总是希望得到较小的输出电阻。
RS
RL
+
_
Au
放大
电路
+
_

## Slide 14
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
共射极放大电路特点：
1. 放大倍数高;
2. 输入电阻低;
3. 输出电阻高.
例：
求ro的步骤：
1) 断开负载RL
3) 外加电压
4) 求
外加
2) 令 或

## Slide 15
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
外加
例：输出电阻计算
求ro的步骤：
1) 断开负载RL
3) 外加电压
4) 求
2) 令 或

## Slide 16: 二、动态分析图解法
Q
uCE/V
t
t
iB/A
IB
t
iC/mA
IC
iB/A
uBE/V
t
uBE/V
UBE
UCE
iC/mA
uCE/V
O
O
O
O
O
O
Q
ic
Q1
Q2
ib
ui
uo
RL=
由uo和ui的峰值（或峰峰值）之比可得放大电路的电压放大倍数。

## Slide 17: 1.非线性饱和失真
如果Q设置不合适，晶体管进入截止区或饱和区工作，将造成非线性失真。
若Q设置过高，
晶体管进入饱和区工作，造成饱和失真。
Q2
uo
适当减小基极电流可消除失真。
UCE
Q
uCE/V
t
t
iC/mA
IC
iC/mA
uCE/V
O
O
O
Q1

## Slide 18: 2.非线性截止失真
若Q设置过低，
晶体管进入截止区工作，造成截止失真。
适当增加基极电流可消除失真。
ui
uo
t
iB/A
iB/A
uBE/V
t
uBE/V
UBE
O
O
O
Q
Q
uCE/V
t
iC/mA
uCE/V
O
O
UCE
如果Q设置合适，信号幅值过大也可产生失真，减小信号幅值可消除失真。

## Slide 19: 三、静态工作点的稳定
合理设置静态工作点是保证放大电路正常工作的先决条件。但是放大电路的静态工作点常因外界条件的变化而发生变动。
前述的固定偏置放大电路，简单、容易调整，但在温度变化、三极管老化、电源电压波动等外部因素的影响下，将引起静态工作点的变动，严重时将使放大电路不能正常工作，其中影响最大的是温度的变化。

## Slide 20: 温度变化对静态工作点的影响
在固定偏置放大电路中，当温度升高时，
UBE、  、 ICBO 。
上式表明，当UCC和 RB一定时， IC与 UBE、
 以及 ICEO 有关，而这三个参数随温度而变化。
温度升高时， IC将增加，使Q点沿负载线上移。

## Slide 21
iC
uCE
Q
温度升高时，输出特性曲线上移
Q´
固定偏置电路的工作点
Q点是不稳定的，为此需要改进偏置电路。当温度升高使 IC 增加时，能够自动减少IB，从而抑制Q点的变化，保持Q点基本稳定。
结论：
当温度升高时， IC将增加，使Q点沿负载线上移，容易使晶体管 T进入饱和区造成饱和失真，甚至引起过热烧坏三极管。
O

## Slide 22: 1.稳定Q点的原理
基极电位基本恒定，不随温度变化。
VB
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–

## Slide 23
VB
集电极电流基本恒定，不随温度变化。
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–

## Slide 24
从Q点稳定的角度来看似乎I2、VB越大越好。
但 I2 越大，RB1、RB2必须取得较小，将增加损耗，降低输入电阻。
而VB过高必使VE也增高，在UCC一定时，势必使UCE减小，从而减小放大电路输出电压的动态范围。
在估算时一般选取：
I2= (5 ~10) IB，VB= (5 ~10) UBE，
RB1、RB2的阻值一般为几十千欧。
参数的选择
VE
VB
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–

## Slide 25
Q点稳定的过程
VE
VB
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–
T
UBE
IB
IC
VE
IC
VB 固定
RE：温度补偿电阻
对直流：RE越大,稳定Q点效果越好；
对交流：RE越大,交流损失越大,为避免交流损失加旁路电容CE。

## Slide 26: 2. 静态工作点的计算
估算法:
VB
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–
也可用戴维宁定理计算法

## Slide 27: 3. 动态分析
对交流：旁路电容 CE 将RE 短路， RE不起作用， Au，ri，ro与固定偏置电路相同。
如果去掉CE ，
Au，ri，ro ？
旁路电容
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–

## Slide 28
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
去掉CE后的
微变等效电路
短路
对地
短路
如果去掉CE ，
Au，ri，ro ?
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 29
无旁路电容CE
有旁路电容CE
Au减小
分压式偏置电路
ri 提高
ro不变

## Slide 30
对信号源电压的放大倍数？
信号源
考虑信号源内阻RS 时
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–

## Slide 31: 例1:
在图示放大电路中，已知UCC=12V, RC= 6kΩ,
RE1= 300Ω， RE2= 2.7kΩ， RB1= 60kΩ， RB2= 20kΩ
RL= 6kΩ ，晶体管β=50， UBE=0.6V, 试求:
(1) 静态工作点 IB、IC 及 UCE；
(2) 画出微变等效电路；
(3) 输入电阻ri、ro及 Au。
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE1
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RE2

## Slide 32: 解:
(1)由直流通路求静态工作点。
直流通路
RB1
RC
RB2
RE1
+UCC
RE2
+
–
UCE
IE
IB
IC
VB

## Slide 33: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。
微变等效电路
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 34: 作业：
16.右图所示电路，设T的β=50，UBE=0.7V，UCC=12V，RB=280kΩ，RC=RL=3kΩ。试求：（1）用估算法确定静态工作点IB、IC和UCE；（2）用微变等效电路法求Au、ri和ro；（3）欲使静态时UCE=4.5V，则RB为多少？；（4）欲使静态时IC=1.5mA，UCE=6V，则RB和RC应改为多大？
17.右图所示电路，基本元件参数和电源电压如图所示，UBE=0.7V。试求：（1）画出电路的直流通路，并估算静态工作点；（2）画出微变等效电路并求出Au、ri和ro。