## Slide 1: 一、 共集电极放大电路
因对交流信号而言，集电极是输入与输出回路的公共端，所以是共集电极放大电路。
因从发射极输出，所以称射极输出器。
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS
第六讲 分立元件放大电路及其分析（续）

## Slide 2
求Q点：
1. 静态分析
直流通路
+UCC
RB
RE
+
–
UCE
+
–
UBE
IE
IB
IC
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS

## Slide 3
2. 动态分析
(1) 电压放大倍数
电压放大倍数Au1且输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故称电压跟随器。
微变等效电路
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 4
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
(2) 输入电阻
射极输出器的输入电阻高，对前级有利。
ri 与负载有关

## Slide 5
(3) 输出电阻
射极输出器的输出电阻很小，带负载能力强。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 6: 共集电极放大电路(射极输出器)的特点：
1. 电压放大倍数小于1，约等于1;
2. 输入电阻高；
3. 输出电阻低；
4. 输出与输入同相。

## Slide 7
射极输出器的应用
主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。
1. 因输入电阻高，它常被用在多级放大电路的第一级，可以提高输入电阻，减轻信号源负担。
2. 因输出电阻低，它常被用在多级放大电路的末级，可以降低输出电阻，提高带负载能力。
3. 利用 ri 大、 ro小以及 Au 1 的特点，也可将射极输出器放在放大电路的两级之间，起到阻抗匹配作用，这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。

## Slide 8: 例1:
.
在图示放大电路中，已知UCC=12V, RE= 2kΩ,
RB= 200kΩ， RL= 2kΩ ，晶体管β=60， UBE=0.6V, 信号源内阻RS= 100Ω，试求:
(1) 静态工作点 IB、IE 及 UCE；
(2) 画出微变等效电路；
(3) Au、ri 和 ro 。
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS

## Slide 9: 解:
(1)由直流通路求静态工作点。
直流通路
+UCC
RB
RE
+
–
UCE
+
–
UBE
IE
IB
IC

## Slide 10: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
微变等效电路

## Slide 11
二、阻容耦合多级放大电路
RB1
RC1
C1
C2
RS
T1
RB2
RE 1
+
CE
us
VCC
RB3
RC2
C3
T2
RL
uo
+
+
+
第一级
第二级
以两级阻容耦合放大电路为例

## Slide 12
1. 电压放大倍数
Au =
Au1
Au2
•
•
•
•
RC1// ri2
Au1= –1
rbe1
•
Au2 = –2
•
RC2//RL
rbe2
2. 输入电阻
ri = ri1 = RB1 // RB2 // rbe1
3. 输出电阻
ro = ro2 = RC2
rbe1
RC1
RL
RB1
RS
RB3
rbe2
RB2
RC2
Uo1
•
Ui2
•
ri2
US
•
Ui
•
Uo
•
•
Ib2

•
Ib1
•
Ib1

•
Ib2
难点：确定各级的输入阻抗

## Slide 13
[例] 多级阻容耦合放大电路的分析
+
－
RL
iC2
T2
C3
+
RB3
RE2
+UCC
uO
RB2
RC
ib
T1
C2
C1
+
+
RB1
CE
RS
+
－
uS
R'E1
RE1
.
U01
+
－
RL
iC2
T2
RB3
RE2
uO
RB2
RC
ib
T1
RB1
RS
+
－
uS
R'E1
.
U01

## Slide 14
电压放大倍数
A1 = － ————————
rbe1 +（1+β1）R'E1
β1 （RC //ri2）
ri1 = RB1//RB2//（1+β1）R'E1 ， rO2 = RE2// ————————
rbe2 +（RB3//RC）
1+β2
输入电阻：ri = ri1 ，
输出电阻：rO = rO2 ，
Au = —— = —— • —— = A2 • A1
UO
•
Ui
•
UO
•
UO1
•
UO1
•
Ui
•
A2 = ———————————
rbe2 +（1+β2）（RE2//RL）
(1+β2) （RE2//RL）
+
－
RL
iC2
T2
RB3
RE2
uO
RB2
RC
ib
T1
RB1
RS
+
－
uS
R'E1
.
U01

## Slide 15
三、 集成运放的组成
1. 概述
2. 集成运放的输入级电路
差分放大电路
3. 集成运放的输出级电路
互补对称电路
返回
上页
下页

## Slide 16
u-
u0
中间级
输出级
偏置 电路
u+
ui
输入级
1. 概述
上页
下页
返回
集成运放的组成框图

## Slide 17
集成电路的特点
上页
下页
在集成电路工艺中还难于制造电感元件和大容量电容，因此集成运放主要采用直接耦合。
运算放大器的输入级采用差分放大电路，其特点是输入电阻高、抗干扰能力强、零漂小。
在集成运算放大器中往往用晶体管恒流源代替发射
极的大直流电阻。
返回

## Slide 18
引言:多级放大器的耦合方式
2. 集成运放的输入级电路
差分放大电路
（1）阻容耦合（不适用于集成）

## Slide 19
（2）变压器耦合（不适用于集成）

## Slide 20
（3）光电耦合（集成困难）

## Slide 21
上页
下页
返回
R
R
B1
C1
u
i
u
o
T
T
1
2
U
CE1
+UCC
E2
R
R
C2
－
－
+
+
前、后级静态工作点的相互影响
（4）直接耦合：频率特性好、便于集成
直接耦合存在问题

## Slide 22
当放大器的输入电压 ui = 0 时，其输出电压uO往往不为常数，称这种现象为放大器的零点漂移。
差分放大电路能很好地抑制零点漂移。
t
u
0
o
出现零点漂移的原因：
多级直接耦合放大器的放大倍数很高。输入级由于管子特性、参数随温度变化等因素引起输出电压很大的变化，从而导致整个放大器无法正常工作。
直接耦合放大器的零点漂移

## Slide 23
2.差分放大电路
（1）结构:
对称性结构
即：1=2=
UBE1=UBE2= UBE
rbe1= rbe2= rbe
RC1=RC2= RC
Rb1=Rb2= Rb

## Slide 24
a. 差分放大电路一般有两个输入端：
双端输入——从两输入端同时加信号。
单端输入——仅从一个输入端对地加信号。
b. 差分放大电路可以有两个输出端，一个是集电极C1，另一个是集电极C2。
双端输出——从C1 和C2输出。
单端输出——从C1或C2 对地输出。
（2） 几个基本概念

## Slide 25
c. 差模信号、共模信号与输入信号
差模信号：
共模信号：
id
od
VD
=
u
u
A
差模电压增益
ic
oc
VC
=
u
u
A
共模电压增益
总输出电压
ic
VC
id
VD
oc
od
o
=
u
A
u
A
u
u
u
+
=
+
VC
VD
CMR
=
A
A
K
d. 共模抑制比
i2
i1
id
=
u
u
u
-
i2
i1
u
u
=-
i2
i1
u
u
=
)
(
2
1
=
i2
i1
ic
u
u
u
+

## Slide 26: (3)差动放大电路的基本工作原理
a. 静态工作点的计算：
0
=
i2
i1
=
u
u
忽略Ib，有：Vb1=Vb2=0V
CE2
CE1
=
U
U
)
7
.
0
(
C
C
CC
-
-
-
=
R
I
U
b
C
B2
B1
I
I
I
=
=
Re
C
C2
C1
2
1
=
I
I
I
I
=
=
UO=VC1 - VC2=0V

## Slide 27
b.抑制零漂的原理
uo= VC1 - VC2 = 0
uo= (VC1 +  VC1 ) - (VC2 +  VC2 ) = 0
当ui1 = ui2 = 0 时，
当温度变化时：
VC1 = VC2
 VC1 =  VC2

## Slide 28
● 加入差模信号
设： ui1=-ui2 =uid/2，
uic=0V
c.电路的动态分析
Re上电压恒定,恒定的电压(类似于工作点稳定电路射极旁路电容电压),对差模信号相当于短路.
设ui1 ,ui2   ib1 ,ib2 
ie1 ,ie2 ie1  = - ie2 
 IRe不变  VE不变

## Slide 29
其等效电路为：
因为ui1 = - ui2
设ui1 ,ui2   uo1  ,uo2 。
由于电路对称 │uo1│ = │uo2│
 uo= uo1 – uo2=-2uo1
差模电压放大倍数
差模输入电阻
输出电阻

## Slide 30
● 加入共模信号
设： ui1= ui2 = uic，uid=0。
设ui1 ， ui2 ，使uo1 ， uo2 。
因ui1 = ui2， uo1 = uo2
 uo= 0 (理想化)。
共模电压放大倍数
Re越大、抑制共模信号的能力越强

## Slide 31
+UCC
RB
RL
RC
RC
T1
T2
C1
C2
ui2
+
－
－
+
－
ui
ui1
+
+
－
UZ
R2
T3
B3
iB3
iC3
DZ
u01
u02
+
+
－
－
E
+
－
u0
－UEE
R1
R
R
RB
(4)带恒流源差动放大器

## Slide 32
单端输入-单端输出
注意放大倍数计算
(5)差分放大电路的输入－输出方式
双端输入-单端输出
单端输入-双端输出
+UCC
RC
T1
T2
+
_
ui
UEE
_
IS
+
_
u0
RL
RC
RB
RB
u0
+
_
ui
+
_
RC
RC
+UCC
RB
RB
IS
UEE
_
u0
+
_
ui
RC
RC
+UCC
RB
RB
IS
UEE
_
+
_

## Slide 33
3. 集成运放的输出级电路
互补对称电路
+UCC
R1
R2
RL
T1
T2
B
iC1
iC2
uO
iO
－UCC
特点：
T1和T2两个晶体管特性相同且轮流导通，提高输出功率。
互补对称电路结构对称，采 用正负对称电源，静态时无直流电压输出，负载可直接接到发射极，实现了直接耦合。
电路为射级输出器，输出电阻小，带负载能力强。
上页
下页
返回
R3
ui
B2
B1
+
+
－
－
D1
D2

## Slide 34: 集成通用运放 F007的放大电路部分

## Slide 35: 作业
18.右图所示电路，电源电压和基本元件参数如图所示，UBE=0.7V。试求：（1）静态工作点IB、IC和UCE；（2）画出微变等效电路，计算Au、ri和ro（设信号源内阻为0）。
19.右图所示差分放大电路中，UCC=UEE=12V, RC=30kΩ, R1=3kΩ，R2=20kΩ，β1=β2=β3=50，稳压管DZ的UZ=6.7V。试求：(1)静态时的IC1、IC2、IC3和UC1、UC2，设UBE3=0.7V；(2)输出端不接RL时的Ad;(3)输出端接RL=30kΩ时的Ad。

## Slide 36: 作业(续)：
20.右图所示的双端输入单端输出差分放大电路中，RE中的电流可看做不变。已知UCC=UEE=10V, RC=4kΩ, RE=10kΩ，β1=β2=50，UBE1=UBE2=0.7V。试求：(1)T2的静态工作点IC2和UCE2；(2)差模电压放大倍数Ad。